## Slide 1
Bedienung von Sepura Endgeräten

## Slide 2
Änderungen zur Version August 2010
Telefonie aktualisiert
Repeater neu hinzugefügt
Gateway neu hinzugefügt
Layout bei einigen Folien geändert
Notrufzeit geändert
Umschaltung TMO/DMO mit # hinzugefügt (Nur für kommunale Programmierung)
Änderungen zur Version Januar 2011
Einzelruf (Vollduplex) entfällt
Redaktionelle Hinweise ergänzt
Änderung der Tastenbelegung Side-Key (Reset), Soft-Key (Verpasste Nachrichten) und * Taste ab Softwareversion K 1.3
Telefonie, Status, SDS aktualisiert
Toggeln hinzugefügt
Änderungen zur Version Juni 2013
Anpassung an den K11/P11
Lautsprecher Ein / Aus neu hinzugefügt
Favoritenordner neu hinzugefügt

## Slide 3
Änderungen zur Version März 2015
Anpassung an den K13/P13
Tastenbezeichnung geändert (Softkey, Sidekey)
Tastenbelegungen aktualisiert (Ein-/Aus-Taste, *-Taste, )
Telefonie aktualisiert
Netzwerkwechsel neu hinzugefügt
Bedienhandapparate hinzugefügt
Notsignalgeber „Totmann“ hinzugefügt
Redaktionelle Anpassungen durchgeführt
Änderungen zur Version August 2016
Anpassung an den K15/P15
Lautsprecher – Mikrofone hinzugefügt
Menü Schriftgröße hinzugefügt
Redaktionelle Anpassungen durchgeführt

## Slide 4
Lernziel:
Bedienung von Endgeräten
Die LehrgangsteilnehmerInnen sollen die Endgeräte situationsbedingt selbstständig und sicher bedienen können
Restdauer: 180 Minuten
Bedienung Endgeräte
Von „Ausbilder“ nach „Lehrgangsteilnehmer“

## Slide 5
Bedienteil Mobilfunkgerät (MRT)
SRG 3900
Handfunkgerät (HRT)
STP 8000
STP 9000
Endgeräte im Digitalfunknetz
Endgeräte
Bildquellen: Selectric

## Slide 6
Handfunkgerät STP 8038 / 9038
TFT Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Funktionen des Endgerätes
Bildquellen: Selectric

## Slide 7
Funktionen des Endgerätes
Mobilfunkgerät SRG 3900
TFT Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
3 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Bildquellen: Selectric

## Slide 8
Bedienhandapparate
Funktionen des Endgerätes
Bedienhandapparat HBC
Kein Navi-Drehknopf dafür + und – Taste an der Oberseite
Keine Kontexttasten
Auswahl / Bestätigung über „grüne“ Taste
Abbruch / Löschen über „rote“ Taste
Bedienhandapparat HBC 2
Kein Navi-Drehknopf dafür + und – Taste an der Oberseite
Bildquellen: Selectric

## Slide 9
Status - LED
Allgemeine Elemente
Antenne
NaviTM - Drehknopf
Vollduplexmikrofon
Ein-/Aus-/Modus-Taste
Halbduplexmikrofon
Funktionen des Endgerätes
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Grüne Telefontaste
Sidekey - Taste
Sendetaste (PTT)
Tastenfeld für alphanumerische Eingabe
Rote Telefontaste
Nachrichten - LED
Notruftaste
Kontexttasten
Softkey - Taste
Bildquelle: Selectric

## Slide 10
Funktionen des Endgerätes
1 = Lautstärke erhöhen
2 = Lautstärke verringern
Lautsprecher - Mikrofon
1
3
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Bildquellen: Selectric
4
3 = Sprechwunsch senden
4 = Wechsel der Rufgruppe

## Slide 11
Status-LED
Farben der Leuchtanzeige
gelb
rot
Dauernd: Gerät sendet
Blinkend: Schwache Batterie
grün
Funktionen des Endgerätes
Dauernd: Gerät empfängt
Akku voll geladen
Dauernd: Gerät wird geladen
Blinkend: Sendesperre aktiv

## Slide 12
Funktionen des Endgerätes
Mit dem durchgängig drehbarem Drehknopf
verändern Sie die Lautstärke
bewegen Sie den Cursor innerhalb von Texten oder Auswahlmenüs
wählen Sie bei der Eingabe von Texten Schriftzeichen aus
NaviTM - Drehknopf
Bildquelle: Selectric

## Slide 13
Funktionen des Endgerätes
1 x drücken = Wechsel der Gesprächsgruppe
2 x drücken = Statusmitteilung auswählen
3 x drücken = Benutzerprofil auswählen
(kommunale Programmierung)
lange drücken = ausschalten
Ein- / Aus- / Modus - Taste
Bildquelle: Selectric

## Slide 14
Softkey - Taste
Funktionen des Endgerätes
langes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten außer der Sendetaste und der Notruftaste gesperrt.
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 15
Funktionen des Endgerätes
Über kurzes Drücken der Kontexttasten kann eine Funktion schnell ausgeführt werden.
Diese können durch langes Drücken verändert werden. Somit ist eine individuelle Belegung möglich.
Kontexttasten
Bildquelle: Selectric

## Slide 16
Funktionen des Endgerätes
* - Taste
langes Drücken = Verpasste Ereignisse
Schnellzugriff auf verpasste Nachrichten oder verpasste Anrufe
(kommunale Programmierung)
langes Drücken = direkte Tastensperre
(polizeiliche Programmierung)
kurzes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Die Tastatur kann gesperrt / entsperrt werden.
Bestätigung mit Kontexttaste „OK“ erforderlich
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 17
Funktionen des Endgerätes
Zugang zu den Menüs
Navigationstasten
Menüebene aufwärts
Rückkehr zum Startbildschirm
(auch über rote Telefontaste)
Bewegen in den Menüs
Bildquelle: Selectric

## Slide 18
Sidekey - Taste
Durch das drücken der Side-Key Taste kann, innerhalb der Betriebsart, zwischen der aktuellen und der zuletzt verwendeten Rufgruppe gewechselt werden (Toggeln).
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 19
Ein- / Aus-Taste kurz drücken und ca. 5 Sekunden warten
Das Gerät meldet sich mit dem zuletzt eingestellten Betriebszustand an.
Funktionen des Endgerätes
Einschalten des Gerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: Nach einem Softwareupdate (Firmensoftware oder Geräteplug) ist beim Einschalten keine Rufgruppe eingestellt. Dieses muss manuell durch den Benutzer erfolgen.

## Slide 20
NaviTM - Drehknopf nach links drehen
Dieses wird im Display durch einen Balken angezeigt.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Bildquelle: Selectric

## Slide 21
Töne Ein- / Ausschalten:
Sämtliche Töne wie z.B. Tastentöne, Warnmeldung usw. können abgeschaltet werden.
Funktionen des Endgerätes
Menü – Einstellungen – Töne
Kontexttaste „Töne“ drücken
Bildquelle: Selectric

## Slide 22
Lautsprecher Ein- / Ausschalten:
Der Gerätelautsprecher und angeschlossene externe Lautsprecher können Stumm geschaltet werden.
Menü – Einstellungen – Lautsprecher
Kontexttaste „LSP“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 23
Vibrationsalarm:
Eine Anrufsignalisierung und / oder der Eingang einer SDS und / oder das Auslösen eines Notrufes kann durch einen Vibrationsalarm signalisiert werden.
Menü – Einstellungen – Vibration
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 24
Displaybeleuchtung
Die Displaybeleuchtung kann verändert sowie ein- und ausgeschaltet werden durch:
Menü – Einstellungen – Beleuchtung
(Intensität durch NaviTM - Drehknopf verändern)
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 25
Kontexttaste „Modus“ drücken
Menü – Einstellungen – Betriebsmodus
# Taste lange drücken (kommunale Programmierung)
Umschalten der Betriebsart
Der Wechsel der Betriebsart kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 26
Übertragungssperre:
Wenn die Übertragungssperre aktiv ist, sendet das Funkgerät keine Signale an das Netz.
Es können nur Gespräche, Status- und Kurzmitteilungen empfangen werden.
Wird die Notruftaste gedrückt, wird die Übertragungssperre automatisch deaktiviert.
Menü – Einstellungen – Kein Senden
Kontexttaste „K.Senden“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 27
Kontexttaste „Schrift“ drücken
Menü – Einstellungen – Schriftgröße
Ändern der Schriftgröße
Die Schriftgröße kann auf verschiedene Arten gewechselt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 28
Gruppenruf
Alle Teilnehmer befinden sich in der gleichen Gruppe
Drücken der Sendetaste
Gesprächsabwicklung zwischen mehreren Teilnehmern
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
Sperrung der Sendetasten bei den Empfängern
Empfänger A
Empfänger C
Empfänger B
Sender
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 29
Direktruf
Eingabe der ISSI
Drücken der Sendetaste
Gesprächsabwicklung zwischen zwei Teilnehmern
andere Teilnehmer in der aktuell gewählten Gruppe können nicht mithören
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
ISSI 01234567
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 30
Ein / Aus – Taste 1x drücken
Mit NaviTM - Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe
Funktionen des Endgerätes
Innerhalb eines Gruppenordners wird die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt:
1
2
3
Bildquelle: Selectric

## Slide 31
Ein / Aus – Taste 1x drücken
Mit Navigationstasten ◄► Gruppenordner auswählen
Ggf. mit NaviTM - Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel des Gruppenordners
Funktionen des Endgerätes
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner folgendermaßen gewechselt:
1
3
4
2
Bildquelle: Selectric

## Slide 32
Abspeichern:
Menü – Gruppe/Ordner – Neue Gruppe –
Optionen – Einfügen – „Gruppe Auswählen“ – mit Sendetaste bestätigen
Löschen:
Menü – Gruppe/Ordner – „Gruppe Auswählen“ – Optionen – Löschen
Favoritengruppen:
Funktionen des Endgerätes
Häufig verwendete Rufgruppen können im
Rufgruppenordner „Favoriten“ abgespeichert werden.
Bildquelle: Selectric
Notes: 32

## Slide 33
Statusmitteilung versenden
Funktionen des Endgerätes
Eine Statusmitteilung kann im TMO an:
ein im Gerät programmiertes Ziel (in der Regel die zuständige Leitstelle)
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI)
die komplette Gesprächsgruppe
an eine fremde Leitstelle gesendet werden
Bildquelle: Selectric

## Slide 34
Tastenbelegung
Funktionen des Endgerätes
0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit auf Funk
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatzauftrag übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = Bedingt Verfügbar
9 = Handquittung / Fremdanmeldung
* = Tastensperre / Verpasste Ereignisse
# = EDV - Abfrage (polizeiliche Programmierung)
# = Wechsel TMO-DMO (kommunale Programmierung)
Bildquelle: Selectric

## Slide 35
Ein / Aus – Taste 2 x drücken
Mit NaviTM - Drehknopf Status auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Status an festes Ziel versenden
Funktionen des Endgerätes
1
2
3
Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sekunden drücken
a
Status an individuelles Ziel versenden
4
Bildquelle: Selectric

## Slide 36
Status an andere Leitstelle versenden
Funktionen des Endgerätes
1
2
3
Menü - Leitstellen oder Kontexttaste „Leitstelle“drücken
Einen Ordner mit der grünen Telefontaste öffnen
Die erforderliche Leitstelle mit der Kontexttaste „Setzen“ auswählen
Status und Notruf werden nun an die ausgewählte Leitstelle gesendet.
Die eigene Leitstelle muss bei Rückkehr wieder erneut ausgewählt werden.
Bildquelle: Selectric

## Slide 37
Kurzmitteilungen (SDS) versenden
Funktionen des Endgerätes
Eine SDS kann an:
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) (nur im TMO)
die komplette Gesprächsgruppe gesendet werden (TMO + DMO)
Bildquelle: Selectric

## Slide 38
Kurzmitteilung erstellen
Funktionen des Endgerätes
Menü – SDS schreiben – erstellen oder Kontexttaste „SDS schr.“ drücken
Erstellen drücken
Text der SDS mittels Tastatur oder NaviTM – Drehknopf eingeben
Optionen drücken
Speichern oder Senden drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Bildquelle: Selectric

## Slide 39
Telefonnummer wählen
Mit Navigationstaste ▼oder ▲ in den Telefonbetrieb wechseln
Grüne Telefontaste drücken
Telefonie
Funktionen des Endgerätes
1
2
3
Zubehör am HRT (z.B. Handmikrofon) muss vorher entfernt werden
Bildquelle: Selectric, NABK
Notes: Aufbau der Verbindung in öffentliche oder private Telefonnetze im Vollduplex
Keine ankommenden Gespräche aus dem öffentlichen Netz möglich

## Slide 40
Notruftaste
Funktionen des Endgerätes
Drücken der Notruftaste (min. 2 Sekunden)
Das Gerät sendet ohne Drücken der Sendetaste für eine vorher programmierte Zeit (15s Senden – 30s Empfangen)
Wird die Sendetaste betätigt ist der Zeitintervall außer Kraft gesetzt
Die Leitstelle kann unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung die „Hot Mic‘“ Funktion aktivieren
Notruf
Bildquelle: Selectric
Notes: Momentan ist die Gesamtzeit des Notrufes auf 3 Minuten begrenzt.
Der Teilnehmer der den Notruf ausgelöst hat, kann diesen wieder beenden durch drücken der Gesprächsende Taste oder der Kontexttaste Abbruch
Eine TTB kann denn Notruf beenden bzw. unterbrechen vor Ablauf der 60 Minuten.

## Slide 41
Notsignalgeber – „Totmann“ (nur STP 9000)
Funktionen des Endgerätes
Ein / Aus – Taste 3 x drücken
Mit NaviTM - Drehknopf das Profil „Totmann“ auswählen
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Zeit bis Voralarm: 30 Sekunden
Zeit zwischen Vor- und Hauptalarm: 30 Sekunden
Durch bewegen können die Alarme zurückgesetzt werden
1
2
Bildquelle: Selectric

## Slide 42
Repeater
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Modus“ drücken
Menü – Einstellungen - Betriebsmodus
Nur in der Betriebsart DMO möglich
Von dem Repeatergerät kann weiterhin gesendet und empfangen werden
Bildquelle: Selectric, NABK

## Slide 43
Gateway
Funktionen des Endgerätes
Nur mit MRT möglich
Von dem Gatewaygerät kann nicht gesendet und empfangen werden
Die TMO – Rufgruppe muss vorher eingestellt sein, die DMO – Rufgruppe kann auch nach der Inbetriebnahme des Gateway geändert werden.
Kontexttaste „Modus" drücken
Menü – Einstellungen - Betriebsmodus
Bildquelle: Selectric

## Slide 44
Netzwerk wechseln:
Auswahl zwischen den Netzwerken:
BOS - Netz (BOS - Net)
Objektfunkversorgung TMO-A1 (OV TMO-A1)
Objektfunkversorgung TMO-A2 (OV TMO-A2)
Menü – Netzwerk wechseln
Kontexttaste „Netzwahl“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 45
GPS
Funktionen des Endgerätes
Menü – Geräteinformationen – GPS
Position drücken
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten mit Dezimalstellen
Freier Blick zum Himmel notwendig
Bildquelle: Selectric, Novatel
Notes: Es findet zur Zeit keine automatische Versendung des GPS Standortes an eine Leitstelle oder ähnliches statt.
Bei Auslösung des Notruf werden die GPS Daten übermittelt.
Es kann eine Anlassbedingte Abfrage durch die Leitstelle erfolgen (z.B. für einen Einsatz)

## Slide 46
Verwendung der BOS - Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK
Notes: Die Karte sollte nicht zu oft aus dem Gerät genommen und wieder in das Gerät eingesteckt werden, da sich die Kontakte der Karte schnell abnutzen.

## Slide 47
BOS - Sicherheitskarte MRT (S/E abgesetzt vom Bedienteil)
Verwendung der BOS - Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK

## Slide 48
Auf der BOS – Sicherheitskarte sind folgende Informationen hinterlegt:
Netzzugangsdaten
operativ taktische Adresse
Kryptozertifikat und –schlüssel
Berechtigungen
Verwendung der BOS - Sicherheitskarte
Um einen hohen Sicherheitsstandard zu erreichen, ist die Inbetriebnahme des Endgerätes nur mit der BOS – Sicherheitskarte möglich

## Slide 49
Der Verlust der Karte ist sofort zu melden
Häufiger Kartenwechsel führt zum vorzeitigen Verschleiß
Endgeräte sind ohne oder mit einer temporär gesperrten BOS-Sicherheitskarte dem autorisierten Service zu übergeben
Verwendung der BOS - Sicherheitskarte
Weitere Informationen zur BOS – Sicherheitskarte:

## Slide 50
Der Akku
Lithium Polymer Akku
- geringer Memoryeffekt
- geringe Selbstentladung
- Temperaturbereich ca. 0°C - 60°C
Gerätepflege
Bildquelle: NABK