## Slide 1
Bedienung von Sepura Endgeräten

## Slide 2
Änderungen zur Version August 2010
Telefonie aktualisiert
Repeater neu hinzugefügt
Gateway neu hinzugefügt
Layout bei einigen Folien geändert
Notrufzeit geändert
Umschaltung TMO/DMO mit # hinzugefügt (Nur für kommunale Programmierung)
Änderungen zur Version Januar 2011
Einzelruf (Vollduplex) entfällt
Redaktionelle Hinweise ergänzt
Änderung der Tastenbelegung Side-Key (Reset), Soft-Key (Verpasste Nachrichten) und * Taste ab Softwareversion K 1.3
Telefonie, Status, SDS aktualisiert
Toggeln hinzugefügt
Änderungen zur Version Juni 2013
Anpassung an den K11/P11
Lautsprecher Ein / Aus neu hinzugefügt
Favoritenordner neu hinzugefügt

## Slide 3
Änderungen zur Version März 2015
Anpassung an den K13/P13
Tastenbezeichnung geändert (Softkey, Sidekey)
Tastenbelegungen aktualisiert (Ein-/Aus-Taste, *-Taste, )
Telefonie aktualisiert
Netzwerkwechsel neu hinzugefügt
Bedienhandapparate hinzugefügt
Notsignalgeber „Totmann“ hinzugefügt
Redaktionelle Anpassungen durchgeführt
Änderungen zur Version August 2016
Anpassung an den K15/P15
Lautsprecher – Mikrofone hinzugefügt
Menü Schriftgröße hinzugefügt
Redaktionelle Anpassungen durchgeführt

## Slide 4
Änderungen zur Version März 2020
Anpassung an den K16/P16
Geräte-Funktionen/Tastenbelegung an die neuen HRT SC20 / SC21 angepasst und aufgenommen
Redaktionelle Anpassungen durchgeführt
Notes: 20200319-MG: Folie mit relevanten Änderungen eingefügt

## Slide 5
Lernziel:
Bedienung von Endgeräten
Die LehrgangsteilnehmerInnen sollen die Endgeräte situationsbedingt selbstständig und sicher bedienen können.
Restdauer: 180 Minuten
Bedienung Endgeräte
Von „Ausbilder“ nach „Lehrgangsteilnehmer“

## Slide 6
Bedienteil Mobilfunkgerät (MRT)
SRG 3900
Handfunkgerät (HRT)
STP 8000
STP 9000
Endgeräte im Digitalfunknetz
Endgeräte
Bildquellen: Selectric

## Slide 7
SCC3 Farb-Bedienteil Mobilfunkgerät (MRT) SRG 3900
Endgeräte im Digitalfunknetz
Endgeräte
Bildquellen: Selectric
Handfunkgeräte (HRT) SC21 und SC20

## Slide 8
Handfunkgerät STP 8038 / 9038 / SC20 / SC21
TFT-Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Funktionen des Endgerätes
Bildquellen: Selectric

## Slide 9
Funktionen des Endgerätes
Mobilfunkgerät SRG 3900
TFT-Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
3 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
für das SCC3 ist mindestens der Konfigurationsstand P/K16 notwendig
ein Mischbetrieb SCC3 mit der Color-Console oder HBC2 ist nicht möglich
Bildquellen: Selectric

## Slide 10
Bedienhandapparate
Funktionen des Endgerätes
Bedienhandapparat HBC
Kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
Keine Kontexttasten
Auswahl / Bestätigung über „grüne“ Taste
Abbruch / Löschen über „rote“ Taste
Bedienhandapparat HBC 2
Kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
Bildquellen: Selectric

## Slide 11
Bedienhandapparat HBC3
Funktionen des Endgerätes
kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
keine Ein-/Aus-/Modustaste und Softkeytaste über dem Display
zusätzliche mittlere Kontext-/Modustaste
für das HBC3 ist mindestens der Konfigurationsstand P/K 16 notwendig
ein Mischbetrieb mit der Color-Console oder HBC2 ist nicht möglich
Bildquellen: Selectric

## Slide 12
Status-LED
Allgemeine Elemente
Antenne
Navi-Drehknopf
Vollduplexmikrofon
Ein-/Aus-/Modus-Taste
Halbduplexmikrofon
Bedienelemente und Anschlüsse des ST8038 / ST9038
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Grüne Telefontaste
Sidekey-Taste
Sendetaste (PTT)
Tastenfeld für alphanumerische Eingabe
Rote Telefontaste
Nachrichten-LED
Notruftaste
Kontexttasten
Softkey-Taste
Bildquelle: Selectric

## Slide 13
Status-LED
Allgemeine Elemente
Antenne
Navi-Drehknopf
Vollduplexmikrofon
Lautsprecher und Halbduplex-Mikrofon
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Grüne Telefontaste
Sidekey-Tasten (A/B/C)
Sendetaste (PTT)
Alphanumerische Tastatur
Rote Telefontaste
Nachrichten-LED
Notruftaste
Kontexttasten
Bildquelle: Selectric
Bedienelemente und Anschlüsse des SC20 / SC21
2,4″-Farbdisplay
Notes: 20200319-MG: Folie eingefügt

## Slide 14
Funktionen des Endgerätes
1 = Lautstärke erhöhen
2 = Lautstärke verringern
Lautsprecher-Mikrofon
1
3
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Bildquellen: Selectric
4
3 = Sprechwunsch senden
4 = Wechsel der Rufgruppe

## Slide 15
Status-LED
Farben der Leuchtanzeige
gelb
rot
Dauernd: Gerät sendet
Blinkend: Schwache Batterie
grün
Funktionen des Endgerätes
Dauernd: Gerät empfängt
Akku voll geladen
Dauernd: Gerät wird geladen
Blinkend: Sendesperre aktiv
Notes: Der untere Bildausschnitt zeigt das SC20.

## Slide 16
Funktionen des Endgerätes
Mit dem durchgängig drehbarem Drehknopf
verändern Sie die Lautstärke
bewegen Sie den Cursor innerhalb von Texten oder Auswahlmenüs
wählen Sie bei der Eingabe von Texten Schriftzeichen aus
Navi-Drehknopf
Bildquelle: Selectric

## Slide 17
Funktionen des Endgerätes
1 x drücken = Wechsel der Gesprächsgruppe
2 x drücken = Statusmitteilung auswählen
3 x drücken = Benutzerprofil auswählen
(kommunale Programmierung)
lange drücken = ausschalten
Ein-/ Aus-/ Modus-Taste
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 34.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 18
Softkey-Taste
Funktionen des Endgerätes
langes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten außer der Sendetaste und der Notruftaste gesperrt.
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 34.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 19
Funktionen des Endgerätes
Über kurzes Drücken der Kontexttasten kann eine Funktion schnell ausgeführt werden.
Diese können durch langes Drücken verändert werden. Somit ist eine individuelle Belegung möglich.
Kontexttasten
Bildquelle: Selectric

## Slide 20
Funktionen des Endgerätes
*-Taste
langes Drücken = Verpasste Ereignisse
Schnellzugriff auf verpasste Nachrichten oder verpasste Anrufe
(kommunale Programmierung)
langes Drücken = direkte Tastensperre
(polizeiliche Programmierung)
kurzes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Die Tastatur kann gesperrt / entsperrt werden.
Bestätigung mit Kontexttaste „OK“ erforderlich
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 21
Funktionen des Endgerätes
Zugang zu den Menüs
Navigationstasten
Menüebene aufwärts
Rückkehr zum Startbildschirm
(auch über rote Telefontaste)
Bewegen in den Menüs
Bildquelle: Selectric

## Slide 22
Sidekey-Taste
Durch das Drücken der Sidekey-Taste kann, innerhalb der Betriebsart, zwischen der aktuellen und der zuletzt verwendeten Rufgruppe gewechselt werden (Toggeln).
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 drei seitliche Softkey-Tasten vorhanden sind, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 34.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 23
Ein-/Aus-Taste kurz drücken und ca. 5 Sekunden warten
Das Gerät meldet sich mit dem zuletzt eingestellten Betriebszustand an.
Funktionen des Endgerätes
Einschalten des Gerätes
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 34.
Notes: Nach einem Softwareupdate (Firmensoftware oder Geräteplug) ist beim Einschalten nicht die bevorzugte Rufgruppe eingestellt. Dieses muss manuell durch den Benutzer erfolgen.
20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 24
Navi-Drehknopf nach links drehen
Dieses wird im Display durch einen Balken angezeigt.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Bildquelle: Selectric

## Slide 25
Bei MRT / FRT kann die Lautstärke einzelner Lautsprecher und Bediengeräte unterschiedlich eingestellt werden. Die Auswahl des anzupas-senden Lautsprechers erfolgt über die Tasten Pfeil oben/unten.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Bildquelle: Selectric
Bei mehreren Bediengeräten kann die Hörer-lautstärke nur an der jeweiligen Bedienstelle angepasst werden, die Lautstärke externer Lautsprecher jedoch an allen Bedienteilen.

## Slide 26
Töne Ein-/ Ausschalten:
Sämtliche Töne wie z.B. Tastentöne, Warnmeldung usw. können abgeschaltet werden.
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü – 7 Einstellungen – 1 Töne Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 6 Einstellungen – Töne/Haptik – Hinweistöne - Töne
Linke Kontexttaste „An/Aus“ drücken
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 27
Lautsprecher Ein-/ Ausschalten:
Der Gerätelautsprecher und angeschlossene externe Lautsprecher können stumm geschaltet werden.
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü – 7 Einstellungen – 2 Lautsprecher Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 6 Einstellungen – Lautsprecher/Display – Lautsprecher
Linke Kontexttaste „An/Aus“ drücken
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 28
Vibrationsalarm:
Eine Anrufsignalisierung und/oder der Eingang einer SDS und/oder das Auslösen eines Notrufes kann durch einen Vibrationsalarm signalisiert werden.
Menü – 7 Einstellungen – 3 Vibration
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü – 6 Einstellungen – Töne/Haptik – Vibration
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21:
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 29
Displaybeleuchtung
Die Displaybeleuchtung kann verändert sowie ein- und ausgeschaltet werden durch:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü – 7 Einstellungen – 4 Beleuchtung
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 6 Einstellungen – Lautsprecher/Display – Display - Beleuchtung
Linke Kontexttaste „An/Aus“ drücken
(Intensität durch Navi-Drehknopf verändern)
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 30
Kontexttaste „Modus“ drücken oder
Menü – 7 Einstellungen – 5 Betriebsmodus Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 5 Netzwerk wechseln – Betriebsmodus
# Taste lange drücken (kommunale Programmierung)
Umschalten der Betriebsart
Der Wechsel der Betriebsart kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 31
Übertragungssperre:
Wenn die Übertragungssperre aktiv ist, sendet das Funkgerät keine Signale an das Netz.
Es können nur Gespräche, Status- und Kurz-mitteilungen empfangen werden.
Wird die Notruftaste gedrückt, wird die Übertragungs-sperre automatisch deaktiviert.
Menü – 7 Einstellungen – 6 Kein Senden
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 5 Netzwerk wechseln – Kein Senden
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 32
Übertragungssperre - Fortsetzung
Linke Kontexttaste „An/Aus“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Es erscheint folgendes Symbol im
Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 33
Menü – 7 Einstellungen – 9 Schriftgröße Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 6 Einstellungen – Lautsprecher/Display – Display – Schriftgröße
Kontexttaste „Schrift“ drücken
Ändern der Schriftgröße
Die Schriftgröße kann auf verschiedene
Arten gewechselt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 34
Tastenbelegung SC20 und SC21
Bildquelle: Selectric
Lautsprecher ein/aus
Toggeln zwischen den letzten beiden Rufgruppen
PTT
•verpasste Ereignisse (poliz.) •Schrift klein/groß (kom.)
•kurzer Druck: Tastensperre mit Quittierung •langer Druck: Tastensperre sofort (poliz.) verpasste Ereignisse (kom.)
•1x drücken: Rufgruppenauswahl •2x drücken: Statusmeldungsauswahl •3x drücken: Totmann aktivieren (kom.)
Ein-/Ausschalten
•kurzer Druck: Wahl # •langer Druck: Status „EDV-Abfrage“ (poliz.) TMO-/DMO-Umschaltung (kom.)
•kurzer Druck: Funktion lt. Anzeige oder Shortcut-Menü •langer Druck: Funktion auswählen (SDS schr.,SDS-Eingang, Modi-Auswahl, Töne, Kein Senden, Hilfetext, Lautspr. ein/aus, Schriftgröße, letzte Rufgrp., Netzwahl, Shortcut-Menü oder Leitstellenauswahl
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt
(kom.) = (kommunale Programmierung)
(poliz.) = (polizeiliche Programmierung)
Modi-Auswahl= TMO/DMO/Repeater

## Slide 35
Gruppenruf
Alle Teilnehmer befinden sich in der gleichen Gruppe
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen mehreren Teilnehmern
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
Sperrung der Sendetasten bei den Empfängern
Empfänger A
Empfänger C
Empfänger B
Sender
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 36
Direktruf
Eingabe der ISSI (Teilnehmerkennung)
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen zwei Teilnehmern
andere Teilnehmer in der aktuell gewählten Gruppe können nicht mithören
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
ISSI 01234567
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 37
Ein-/Aus–Taste 1x drücken
Mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe
Funktionen des Endgerätes
Innerhalb eines Gruppenordners wird die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt:
1
2
3
Bildquelle: Selectric

## Slide 38
Mittlere Kontexttaste „Gruppe“ 1x drücken
Mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe
Funktionen des Endgerätes
Innerhalb eines Gruppenordners wird die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt:
Bildquelle: Selectric
1
2
3
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 39
Ein-/Aus–Taste 1x drücken
Mit Navigationstasten ◄► Gruppenordner auswählen
Ggf. mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel des Gruppenordners
Funktionen der Endgeräte STP8038 / STP9038
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner folgendermaßen gewechselt:
1
3
4
2
Bildquelle: Selectric

## Slide 40
Kontexttaste Gruppe drücken
Mit Navigationstasten ◄► Gruppenordner auswählen
Ggf. mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel des Gruppenordners
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner folgendermaßen gewechselt:
Bildquelle: Selectric
1
2
3
4
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 41
Abspeichern:
Menü – 5 Gruppe/Ordner – Favoriten-Ordner öffnen - linke Kontexttaste „Optionen“-Einfügen – „Gruppe Auswählen“ – mit Sendetaste bestätigen
Löschen:
Menü – 5 Gruppe/Ordner – Favoriten-Ordner öffnen - „Gruppe Auswählen“ – Optionen – Löschen – mit linker Kontexttaste bestätigen
Favoritengruppen:
Funktionen der Endgeräte STP8038 / STP9038
Häufig verwendete Rufgruppen können im
Rufgruppenordner „Favoriten“ abgespeichert werden.
Bildquelle: Selectric
Notes: 41

## Slide 42
Abspeichern:
Menü – 3 Gruppe/Ordner – Gruppe/Ordner – Favoriten-Ordner öffnen - Optionen – Einfügen – „Gruppe Auswählen“ – mit Sendetaste bestätigen
Löschen:
Menü – 3 Gruppe/Ordner – Favoriten-Ordner öffnen - Gruppe/Ordner -„Gruppe Auswählen“ – Optionen – Löschen - mit linker Kontexttaste bestätigen
Favoritengruppen:
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Häufig verwendete Rufgruppen können im
Rufgruppenordner „Favoriten“ abgespeichert werden.
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)
42

## Slide 43
Statusmitteilung versenden
Funktionen des Endgerätes
Eine Statusmitteilung kann im TMO an
ein im Gerät programmiertes Ziel (in der Regel die zuständige Leitstelle)
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI)
die komplette Gesprächsgruppe
an eine fremde Leitstelle gesendet werden
Bildquelle: Selectric

## Slide 44
Tastenbelegung für Statusmitteilungen
Funktionen des Endgerätes
0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit auf Funk
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatzauftrag übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = Bedingt Verfügbar
9 = Handquittung / Fremdanmeldung
Bildquelle: Selectric

## Slide 45
Ein-/Aus–Taste 2 x drücken
Mit Navi-Drehknopf Status auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Status an festes Ziel versenden
Funktionen der Endgeräte STP8038 /STP9038
1
2
3
Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sekunden drücken
a
Status an individuelles Ziel versenden
4
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!

## Slide 46
Kontexttaste Gruppe zweimal drücken
Mit Navi-Drehknopf Status auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Status an festes Ziel versenden
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sekunden drücken
Status an individuelles Ziel versenden
1
Bildquelle: Selectric
2
3/5
4
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)
20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!

## Slide 47
Kurzmitteilungen (SDS) versenden
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Der Short Data Service ist vergleichbar mit einer SMS im Mobilfunknetz. Eine SDS kann an
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) (nur im TMO)
die komplette Gesprächsgruppe gesendet werden (TMO und DMO)

## Slide 48
Kurzmitteilung erstellen
Funktionen des Endgerätes
Menü – 3 SDS schreiben oder Kontexttaste „SDS schr.“ drücken
Linke Kontexttaste „Erstellen“ drücken
Text der SDS mittels Tastatur oder Navi–Drehknopf eingeben
Optionen drücken
Speichern oder Senden drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Bildquelle: Selectric

## Slide 49
Kurzmitteilung erstellen
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Menü – 2 SDS – Erstellen oder Kontexttaste „SDS schr.“ drücken
Text der SDS mittels Tastatur oder Navi–Drehknopf eingeben
Optionen drücken
Speichern oder Senden drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 50
Telefonnummer eingeben
Mit Navigationstaste ▼oder ▲ in den Telefonbetrieb wechseln
Grüne Telefontaste drücken
Telefonie
Funktionen des Endgerätes
1
2
3
Zubehör am HRT (z.B. Handmikrofon) muss vorher entfernt werden
Bildquelle: Selectric, NABK
Notes: Aufbau der Verbindung in öffentliche oder private Telefonnetze im Vollduplex
Keine ankommenden Gespräche aus dem öffentlichen Netz möglich

## Slide 51
Notruftaste
Funktionen des Endgerätes
Drücken der Notruftaste (min. 2 Sekunden)
Das Gerät sendet ohne Drücken der Sendetaste für eine vorher programmierte Zeit (15s Senden – 30s Empfangen)
Wird die Sendetaste betätigt ist der Zeitintervall außer Kraft gesetzt
Die Leitstelle kann unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung die „HotMic‘“-Funktion aktivieren
Notruf
Bildquelle: Selectric
Notes: Momentan ist die Gesamtzeit des Notrufes auf 3 Minuten begrenzt.
Der Teilnehmer der den Notruf ausgelöst hat, kann diesen wieder beenden durch drücken der Gesprächsende Taste oder der Kontexttaste Abbruch
Eine TTB kann denn Notruf beenden bzw. unterbrechen vor Ablauf der 60 Minuten.

## Slide 52
Notsignalgeber – „Totmann“ (kommunale Programmierung)
Funktionen der Endgeräte STP8038 / 9038 (abweichende Bedienung bei den Geräten SC20 / SC21 – siehe Folie 34)
Ein-/Aus–Taste 3 x drücken
Mit Navi-Drehknopf das Profil „Totmann“ auswählen
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Zeit bis Voralarm: 30 Sekunden
Zeit zwischen Vor- und Hauptalarm: 30 Sekunden
Durch bewegen können die Alarme zurückgesetzt werden
1
2
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 53
Repeater
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Modus“ drücken
Menü – Einstellungen - Betriebsmodus
Nur in der Betriebsart DMO möglich
Von dem Repeater-Gerät kann weiterhin gesendet und empfangen werden
Bildquelle: Selectric, NABK

## Slide 54
Gateway
Funktionen des Endgerätes
Nur mit einem MRT möglich
Von dem Gateway-Gerät kann nicht gesendet und empfangen werden
Die TMO–Rufgruppe muss vorher eingestellt sein, die DMO–Rufgruppe kann auch nach der Inbetriebnahme des Gateway geändert werden.
Kontexttaste „Modus" drücken
Menü – Einstellungen - Betriebsmodus
Bildquelle: Selectric

## Slide 55
Netzwerk wechseln:
Auswahl zwischen den Netzwerken:
BOS-Netz (BOS-Net)
Objektfunkversorgung TMO-A1 (OV TMO-A1)
Objektfunkversorgung TMO-A2 (OV TMO-A2)
Menü – 6 Netzwerk wechseln Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü – 5 Netzwerk wechseln
Kontexttaste „Netzwahl“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!
Erläuterung: Über die landesweit beschafften Lizenzen „Automatischer Netzwechsel“ und „Betriebsartenumschaltung mit Gruppenwechsel“ kann der Nutzer über das Gesprächs-gruppen-Auswahlmenü TMO- und DMO-Gesprächs-gruppen sowie TMO-Gesprächsgruppen anderer Netze, wie zum Beispiel TMOa Objektfunkanlagen, schalten, ohne vorher die Betriebsart (TMO/DMO) oder das Netz im Menü von Hand umzuschalten.

## Slide 56
GPS
Funktionen des Endgerätes
Menü – 8 Geräteinformationen – GPS
Linke Kontexttaste „Position“ drücken
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten mit Dezimalstellen
Freier Blick zum Himmel notwendig
Bildquelle: Selectric, Novatel
Notes: Es findet zur Zeit keine automatische Versendung des GPS Standortes an eine Leitstelle oder ähnliches statt.
Bei Auslösung des Notruf werden die GPS Daten übermittelt.
Es kann eine Anlassbedingte Abfrage durch die Leitstelle erfolgen (z.B. für einen Einsatz)

## Slide 57
GPS
Funktionen des Endgerätes
Menü – 4 GPS – GPS
Linke Kontexttaste „Position“ drücken
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten mit Dezimalstellen
Freier Blick zum Himmel notwendig
Bildquelle: Selectric, Novatel
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf
Es findet zur Zeit keine automatische Versendung des GPS Standortes an eine Leitstelle oder ähnliches statt.
Bei Auslösung des Notruf werden die GPS Daten übermittelt.
Es kann eine Anlassbedingte Abfrage durch die Leitstelle erfolgen (z.B. für einen Einsatz)

## Slide 58
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK
Notes: 20200319-MG: Grafiken optimiert
Die Karte sollte nicht zu oft aus dem Gerät genommen und wieder in das Gerät eingesteckt werden, da sich die Kontakte der Karte schnell abnutzen.

## Slide 59
BOS-Sicherheitskarte MRT (S/E abgesetzt vom Bedienteil)
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK

## Slide 60
Auf der BOS–Sicherheitskarte sind folgende Informationen hinterlegt:
Netzzugangsdaten
operativ taktische Adresse
Kryptozertifikat und Kryptoschlüssel
Berechtigungen
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Um einen hohen Sicherheitsstandard zu erreichen, ist die Inbetriebnahme des Endgerätes nur mit der BOS–Sicherheitskarte möglich.

## Slide 61
Der Verlust der Karte ist sofort der Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen zu melden
Häufiger Kartenwechsel führt zum vorzeitigen Verschleiß
Endgeräte sind ohne oder mit einer temporär gesperrten BOS-Sicherheitskarte dem autorisierten Service zu übergeben
Detaillierte Informationen dazu unter https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/bsi-sicherheitskarten
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Weitere Informationen zur BOS–Sicherheitskarte:
Notes: 20200319-MG: im Detail ausführl. und Hinweis auf Homepage aufgenommen

## Slide 62
Der Akku
Lithium-Polymer-Akku
- geringer Memoryeffekt
- geringe Selbstentladung
- Temperaturbereich ca. 0°C - 60°C
Gerätepflege
Bildquelle: NABK