## Slide 1
Grundlegende Informationen
zum Thema
Digitalfunk

## Slide 2
Folie 1 Stand: Januar 2011
Themenübersicht
Mindeststandard (GAN)
Veränderungen durch den Digitalfunk
Migration
Übersicht über die Betriebsorganisation

## Slide 3: Allgemeine Hinweise
Mindeststandard (GAN)
Gruppe Anforderungen an das Netz (GAN)
  Arbeitsgruppenmitglieder aus Bund und Ländern
  Erarbeitung der technischen Standards und Anforderungen des Digitalfunknetzes
Mindesstandard (GAN) umfasst:
  flächendeckende Funkversorgung für Fahrzeugfunkgeräte und
  flächendeckende Funkversorgung der Siedlungs- und davon eingeschlossenen Verkehrsflächen für Handfunkgeräte in Kopftrageweise außerhalb von Gebäuden
Folie 2 Stand: Januar 2011
Notes: Funkversorgung nicht schlechter als heute
Realität (Ergebnis des Funkmessdienstes nach Inbetriebnahme des Wirknetzes) abwarten
Lebendes Netz (ggfs. Nachsteuerung)

## Slide 4: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk I
Abhörsicherheit
  Verschlüsselung verhindert das Abhören von Sprache und Daten durch Unberechtigte
Sprachumwandlung
  Digitalisierung und Komprimierung der Audiosignale sowie die Rückumwandlung zur Sprachausgabe
Authentifizierung
  nur registrierte Endgeräte können das Digitalfunknetz nutzen
Berechtigungen
  Nutzungsrechte für Leistungsmerkmale und Funktionen (z.B. Telefonie, SDS ect.) werden zentral vergeben
Folie 3 Stand: Januar 2011

## Slide 5: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk II
Übertragungs-/Sprachqualität
  Steigerung von Empfangsqualität und Sprachverständlichkeit durch elektronisches Filterverfahren (Trennung von „Nutzsignalen“ und „Störsignalen“ wie z.B. Straßenlärm)
Reichweiten
  plötzlicher Abriss der Funkverbindung bei Netzverlust (Analogfunk: ansteigendes Rauschen bis zum Abriss der Funkverbindung). Bis zur Reichweitengrenze bleibt die Datenqualität gleichbleibend gut erhalten
Folie 4 Stand: Januar 2011

## Slide 6: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk III
Handover
  Digitalfunk ermöglicht bundesweite Kommunikation (bundesweit einheitliches Netz) durch automatische unterbrechungsfreie Übergabe der Funkteilnehmer von Zelle zu Zelle
Roaming
  staatenübergreifenden Kommunikation
  Kommunikation in andere Digitalfunknetze (z.B. ÖPNV)
  evtl. Einschränkungen durch verschiedene Systemtechnologien
Folie 5 Stand: Januar 2011

## Slide 7: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk IV
Betriebsarten des Digitalfunknetzes
  Netzgebundener Funkbetrieb (Trunked Mode Operation = TMO)
    Herstellung einer Funkverbindung zwischen den Funkteilnehmern durch Nutzung der Netzinfrastruktur
    Vergleich Analogfunk: entspricht dem 4m-Band (Relaisbetrieb)
  Funkbetrieb ohne Netzanbindung (Direct Mode Operation = DMO)
    Direkte Kommunikation zwischen den Funkteilnehmern ohne Zugriff auf das Netz
    Vergleich Analogfunk: entspricht dem 2m-Band (Wechselsprechen, Einsatzstellenfunk)
Folie 6 Stand: Januar 2011

## Slide 8: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk V
Gruppenbildung
  Einstellung von Gruppen anstelle von Kanälen
  Gruppe = Zusammenschluss organisatorisch und/oder taktisch zusammengehöriger Teilnehmer
  BOS-übergreifende Nutzung der Gruppen
  Definition und Zuteilung der Gruppen erfolgt durch Autorisierte Stelle Niedersachsen (ASDN)
  Kommunikation zwischen einzelnen Gruppen ist abhängig von Vergabe der Zugriffsberechtigung
Folie 7 Stand: Januar 2011

## Slide 9: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk VI
Multifunktionalität der Endgeräte (MRT und HRT)
  DMO- und TMO-Funkbetrieb
  Telefonie (Voraussetzung: Berechtigung)
  Übersendung von Kurztexten (SDS)
  GPS-Module
SDS (Short Data Service)
  Übermittlung von frei formulierten Textmitteilungen
  Vergleich mit SMS
Statusmeldungen
  Übermittlung von vordefinierten (Kurz-)Nachrichten in Textform
  Entlastung des Sprechfunkverkehrs (Organisationskanal)
  Vergleichbar mit FMS (Funkmeldesystem) im Analogfunk
Folie 8 Stand: Januar 2011

## Slide 10: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk VII
Funkkommunikationsmöglichkeiten
  Gruppenruf
    Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung (Gesprächsabwicklung zwischen mehreren Teilnehmern einer Gruppe im Netz)
    ein Teilnehmer der Gruppe spricht, alle anderen Teilnehmer hören
  Einzelgespräch
    Punkt-zu-Punkt-Verbindung (Gesprächsabwicklung zwischen zwei Teilnehmern im Netz)
    ein Teilnehmer spricht, der ausgewählte Teilnehmer hört
Folie 9 Stand: Januar 2011

## Slide 11: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk VIII
Telefonie
  Direktanwahl des Gesprächspartners durch Eingabe der Telefonnummer
  Aufbau der Verbindung in öffentliche oder private Telefonnetze möglich
  keine Anrufmöglichkeit aus öffentlichen oder privaten Telefonnetzen (Sicherheit, Netzauslastung)
  Telefonie erzeugt hohe Netzauslastung
Folie 10 Stand: Januar 2011

## Slide 12: Gegenüberstellung von Analog-/Digitalfunk
Veränderungen durch den Digitalfunk IX
Notruf
  Notruftaste (rot) an MRT und HRT
  bevorrechtigter Funkspruch mit kommunikationsunterbrechender Wirkung
Notrufziel vordefiniertes Notrufziel
Alarmierung
  die Alarmierung von Endgeräten wird durch die Digitalfunktechnik unterstützt
  Alarmierung ist der Versand einer kurzen Textnachricht (Alarmierungsnachricht)
Folie 11 Stand: Januar 2011

## Slide 13: Migration
Netzaufbau I
sechs Netzabschnitte in Niedersachsen (geographisch an den Gebieten der Polizeidirektionen - PD - ausgerichtet)
  Abschnitt 1: PD Lüneburg
  Abschnitt 2: PD Oldenburg
  Abschnitt 3: PD Osnabrück
  Abschnitt 4/5 PD Hannover und PD Braunschweig
  Abschnitt 6: PD Göttingen
Mit dem Netzaufbau in den PD-Bereichen Lüneburg und Oldenburg wurde im Jahr 2007 begonnen
Folie 12 Stand: Januar 2011

## Slide 14: Migration
Netzaufbau II
Migrationsphase
  Zeitraum der zeitgleichen Nutzung von analoger und digitaler Funktechnik
Folgende Probleme können im Rahmen der Migrationsphase auftreten:
  Verzug bei Ertüchtigung der Standorte
  Verzug bei Abruf der Systemtechnik
  technische Probleme beim Aufbau bzw. bei Inbetriebnahme der Systemtechnologie
  Kommunikationsprobleme durch unterschiedlich ausgestattete BOS
Folie 13 Stand: Januar 2011

## Slide 15
Folie 14 Stand: Januar 2011
Übersicht der Betriebsorganisation
Vorhaltende Stellen (VSDN)
Bundesanstalt Digitalfunk BOS (BDBOS)
- BOS-Stelle -
Koordinierende Stelle (KSDN)
Autorisierte Stelle (ASDN)
Netzbetreiber
Taktisch - technische Betriebsstelle