## Slide 1
Bedienung von Motorola Endgeräten

## Slide 2
Änderungen zur Version Juni 2012
Lautsprechertaste geändert
Navigationstasten vervollständigt
Audioprofile neu hinzugefügt
Einzelruf (Vollduplex) entfällt
Favoritengruppen hinzugefügt
Telefonie aktualisiert
Redaktionelle Hinweise ergänzt
Toggeln hinzugefügt

## Slide 3
Änderungen zur Version Juni 2013
Folie 07 = Handfunkgerät MTP830 FuG eingefügt
Folie 11 = veränderte Tastenbelegung (Taste unter PTT)
Folie 12 = gesonderte Tastenbelegung MTP850EX/810EX und MTP830 eingefügt
Folie 17 = veränderte Tastenbelegung (Taste unter PTT)
Folie 24 = veränderte Audioprofile K 13
Folie 25 = veränderte Audioprofile P 13
Folie 31 = „TXI“ gegen „Kein Senden“ ersetzt
Folie 32 = Folie „Zubehöreinstellungen“ eingefügt
Folie 33 = Folie „Tastenbelegung“ eingefügt
Folie 40 = veränderte Menüführung
Folie 41 = Veränderung beim Absetzen einer Statusmitteilung (kein Status an wählbares Ziel)
Folie 42 = Veränderung „Status 8“ und „#“

## Slide 4
Änderungen zur Version Juni 2013
Folie 45 = veränderte Vorgehensweise bei der Telefonie
Folie 50 = veränderte Vorgehensweise bei der Menüführung „Gateway“
Folie 52 – 54 = Folien zum Notsignalgeber „Totmann“ (nur K13) eingefügt
Folie 56 = Folienergänzung: Audioprofile MRT

## Slide 5
Lernziel:
Bedienung von Endgeräten
Die LehrgangsteilnehmerInnen sollen die Endgeräte situationsbedingt selbstständig und sicher bedienen können
180 Minuten

## Slide 6
Handfunkgerät
MTP850 FuG
Verwendung von Endgeräten im Digitalfunknetz
Endgeräte
Mobilfunkgerät
MTM800 FuG

## Slide 7
Handfunkgerät MTP830 FuG
großes Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1,8 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
Funktionen des Endgerätes

## Slide 8
Handfunkgerät MTP850 FuG
großes Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1,8 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
Funktionen des Endgerätes

## Slide 9
Handfunkgerät MTP6650
großes Farbdisplay
2W Audioausgabe
integrierter GPS-Empfänger
3 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
SD-Kartenslot zur Speicherung von Daten
Funktionen des Endgerätes
Notes: 2W Audioausgang sowie verbesserte Geräuschunterdrückungstechnologie und stellt sicher, dass selbst bei einer sehr lauten Geräuschkulisse immer hören und gehört werden können. Der neue Hochleistungslautsprecher sorgt für eine gleichmäßige Geräuschverteilung, egal wo das Funkgerät getragen wird. Hören Sie bei voller Lautstärke über den Lautsprecher oder das Audiozubehör und erleben Sie stets klare Audioqualität. Ein intelligentes Mikrofon macht spezielle Audioprofile überflüssig und sorgt für eine große dynamische Reichweite.

## Slide 10
Handfunkgerät MTP850EX
großes Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1,8 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
kein Ziffernblock
ATEX-Klassifizierungen
integrierter Totmann-Alarmgeber
Funktionen des Endgerätes

## Slide 11
Handfunkgeräte MTP8550Ex und MTP8500Ex
zwei Farbdisplays auf Vorder- und Oberseite
integrierter GPS-Empfänger
LED-Reichweitenanzeiger an Antenne, welcher anzeigt, wenn der Empfang schlechter wird
1,8 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
MTP8500Ex ohne Ziffernblock
ATEX-Klassifizierungen
integrierter Totmann-Alarmgeber
Funktionen des Endgerätes

## Slide 12
Funktionen des Endgerätes
Mobilfunkgerät MTM800 FuG
großes Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
3 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BSI-Sicherheitskarte
Programmierung über Zubehörstecker

## Slide 13
Allgemeine Elemente
Antenne
Navigationsdrehknopf
Lautsprechersteuerungstaste
unteres Mikrofon
Funktionen des Endgerätes
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Verbindungsaufbau (Duplex)
alphanumerisches Tastenfeld
Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste
LED-Statusanzeige
Notruftaste
Softkey-Tasten
Sendetaste (PTT)
Seiten-Taste
Taste ohne Belegung
oberes Mikrofon/Ohrhörer
Menütaste

## Slide 14
Gesonderte Tastenbelegung bei den
Endgeräten MTP830 und MTP850Ex/810Ex
Tastensperre: nacheinander Menü und Navigationstaste links drücken (aktiviert und deaktiviert)
Direkte Einzelrufnummernwahl: Navigationstaste nach oben
Umschaltung TMO/DMO: Navigationstaste unten gedrückt halten
Sendesperrenmodus/Kein Senden (TXI) : Navigationstaste nach rechts
Totmann ein/aus (nur kommunale Programmierung): Navigationstaste links gedrückt halten

## Slide 15
LED-Statusanzeige
Farben der Leuchtanzeige
orange
rot
Dauernd: Gerät außer Betrieb
Blinkend: Einbuchvorgang
grün
Funktionen des Endgerätes
Dauernd: Sendesperre aktiv
Blinkend: Ankommender Ruf
Dauernd: Gerät sendet
Blinkend: Gerät in Betrieb

## Slide 16
Funktionen des Endgerätes
Mit dem Navigationsdrehknopf
verändern Sie die Lautstärke
verändern Sie durch einmaliges Drücken und anschließendem Drehen die Rufgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners
bewegen Sie durch einmaliges Drücken und anschließendem Drehen den Cursor innerhalb der Menüs
Navigationsdrehknopf

## Slide 17
Funktionen des Endgerätes
Betrieb ohne Handmikrofon
Lautsprecher Hoch = hohe Lautstärke
Lautsprecher Niedrig = geringe Lautstärke
Betrieb mit Handmikrofon
Keine Bedeutung
Lautsprechersteuerungstaste

## Slide 18
Funktionen des Endgerätes
Einschalten (ca. 2 Sekunden halten)
Ausschalten (ca. 2 Sekunden halten)
Rückkehr zum Startbildschirm
Gespräch beenden
Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste
Notes: 20200323-MG: Text optimiert/angepasst

## Slide 19
Funktionen des Endgerätes
Programmierbare Seiten-Tasten
obere Seiten-Taste: durch langes Drücken wechseln Sie, auch betriebsartübergreifend, in die zuvor eingestellte Rufgruppe (Toggeln)
untere Seiten-Taste: - durch langes Drücken wird die Betriebsart (TMO/DMO) gewechselt (kommunale Programmierung) - keine Belegung (polizeiliche Programmierung)

## Slide 20
Funktionen des Endgerätes
Programmierbare Seiten-Tasten
obere Seiten-Taste: durch langes Drücken wechseln Sie, auch betriebsartübergreifend, in die zuvor eingestellte Rufgruppe (Toggeln)
untere Seiten-Taste: durch langes Drücken erfolgt Umschaltung Lautsprecher/Hörer

## Slide 21
Funktionen des Endgerätes
Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die Option auszuwählen, die auf dem Display darüber angezeigt wird.
Die Auswahl der Optionen sind vom Hersteller vorgegeben und nicht änderbar.
Softkey-Tasten

## Slide 22
Funktionen des Endgerätes
Abruf letzter Rufe
Abwärtsbewegung in Menüebene
Navigationstaste
Menüebene aufwärts
Favoritengruppe
Bewegen in den Rufgruppen
Bewegen links rechts in SDS

## Slide 23
Bitte schalten Sie das Funkgerät ein.
Ein- / Aus-Taste ca. 2 Sekunden drücken
Das Gerät meldet sich mit dem zuletzt eingestellten Betriebszustand an.
Beim Einschalten werden aktueller Softwarestand und Programmierung angezeigt.
Funktionen des Endgerätes
Anmelden im Netz

## Slide 24
Navigationsdrehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen
Dieses wird im Display durch einen Balken angezeigt.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Stellen Sie die Lautstärke auf kleinste Stufe

## Slide 25
Tastensperre
Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten außer der Sendetaste, der Notruftaste und der Lautstärkeregelung (Navigationsdrehknopf) gesperrt.
Funktionen des Endgerätes
Menü-Taste und * Taste drücken
Es erscheint folgendes Symbol im Display:

## Slide 26
Töne ein-/ausschalten:
Sämtliche Töne wie z.B. Tastentöne, Warnmeldung usw. können abgeschaltet werden.
Menü – Einstellungen – Töne
Funktionen des Endgerätes

## Slide 27
Audioprofile (kommunale Programmierung):
„Standard“ → LSP-Symbol im Display = grün
„Indoor“ → LSP-Symbol im Display = gelb
„Semi-Covert“ → LSP-Symbol im Display = blau Weitere mögliche zusätzliche Profile beim MTP850:
„Head-Set“ → LSP-Symbol im Display = rot „Angriffstrupp“ → LSP-Symbol im Display = braun
„Maschinist“ → LSP-Symbol im Display = braun
Funktionen des Endgerätes
Menü – Einstellungen – Audio - Audioprofil

## Slide 28
Audioprofile (polizeiliche Programmierung):
„Standard“ → LSP-Symbol im Display = grün
„Indoor“ → LSP-Symbol im Display = gelb
„Semi Covert“ → LSP-Symbol im Display = blau
Funktionen des Endgerätes
Menü – Einstellungen – Audio - Audioprofil

## Slide 29
Vibrationsalarm:
Eine Anrufsignalisierung und / oder der Eingang einer SDS und / oder das Auslösen eines Notrufes kann durch einen Vibrationsalarm signalisiert werden.
Menü – Einstellungen – Vibrieren
Funktionen des Endgerätes

## Slide 30
Displaybeleuchtung
Die Displaybeleuchtung kann verändert sowie ein- und ausgeschaltet werden durch:
Menü – Einstellungen – Anzeige - Beleuchtung
Funktionen des Endgerätes

## Slide 31
Textgröße
Die Textgröße kann verändert werden durch:
Menü – Einstellungen – Anzeige - Textgröße
Funktionen des Endgerätes

## Slide 32
Zeit und Datum
Die Zeiteinstellung, -abweichung und das Datum kann verändert werden durch:
Menü – Einstellungen – Zeit & Datum –
Einstellung
Funktionen des Endgerätes

## Slide 33
Kontexttaste „Option“ drücken
oder
# Taste lang drücken (kommunale Programmie-rung)
* Taste lang drücken (polizeiliche Programmie-rung)
oder
Menü – Netze
Umschalten TMO-/DMO-Modus
Der Wechsel der Betriebsart kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:
Funktionen des Endgerätes

## Slide 34
Funktionen des Endgerätes
Sendesperrenmodus/Kein Senden (TXI) :
Wenn die Übertragungssperre aktiv ist, sendet das Funkgerät keine Signale an das Netz.
Es können nur Gespräche, Status- und Kurzmitteilungen empfangen werden.
Wird die Notruftaste gedrückt, wird die Übertragungssperre automatisch deaktiviert.
Die LED-Statusanzeige leuchtet orange
Menü – Netze – Kein Senden

## Slide 35
Zubehöreinstellung:
Beim Anschluss von Zubehör wird unterschie-den zwischen Motorola-spezifischem und nicht spezifischem Zubehör. Das Motorola-spezifische Zubehör wird geräteseitig erkannt; manuelle Einstellungen sind nicht erforderlich. Bei nicht spezifischem Zubehör ist folgende Vorgehensweise zu beachten:
Menü – Einstellungen – Zubehöreinst.
An dieser Stelle ist die Zubehörauswahl
entsprechend der vorherigen Displayanzeige zu
treffen:
CORE – RSM/PHF
Sonst RSM/PHF
Sekund. Zubehör
Bluetooth-Headset
Funktionen des Endgerätes

## Slide 36
Funktionen des Endgerätes
Tastenbelegung
Menü und Ziffer 1 = Meine Infos
Menü und Ziffer 2 = GPS-Position
Menü und Ziffer 3 = Status-Auswahl
Menü und Ziffer 4 = Netze
Menü und Ziffer 5 = Audioprofil
Menü und Ziffer 7 = Verschlüsselung deaktiviert
Menü und Ziffer 9 = Verschlüsselung aktiviert
Menü und *-Taste = Tastensperre
# = EDV-Abfrage (polizeiliche Programmierung)
# = Wechsel TMO-DMO (kommunale Programmierung)

## Slide 37
Gruppenruf
Alle Teilnehmer befinden sich in der gleichen Gruppe
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen mehreren Teilnehmern
Verwendung der Verkehrsart Wechselsprechen
Sperrung der Sendetasten bei den Empfängern
Empfänger A
Empfänger C
Empfänger B
Sender
Funktionen des Endgerätes

## Slide 38
Direktruf (Halbduplex)
Eingabe der ISSI (Teilnehmerkennung)
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen zwei Teilnehmern
andere Teilnehmer in der aktuell gewählten Gruppe können nicht mithören
Verwendung der Verkehrsart Wechselsprechen
ISSI 01234567
Funktionen des Endgerätes

## Slide 39
Funktionen des Endgerätes
Navigationsknopf 1x drücken
Drehen des Navigationsknopf links/rechts
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe (Variante 1)
Innerhalb eines Gruppenordners kann die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt werden:
oder
mit Navigationstaste ◄► auswählen
Sendetaste drücken oder Kontexttaste „wählen“ Auswahl bestätigen

## Slide 40
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Option“ 1x drücken
Ordner „Grp nach Ord.“ wählen
mit Navigationstasten hoch/runter Gruppenordner wählen
Wechsel der Gesprächsgruppe (Variante 2)
Innerhalb eines Gruppenordners kann die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt werden:

## Slide 41
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Option“ 1x drücken
Ordner „Grp n. ABC“ wählen
mit Navigationstasten hoch/runter Gesprächsgruppe wählen
Wechsel der Gesprächsgruppe (Variante 3)
Innerhalb eines Gruppenordners kann die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt werden:

## Slide 42
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Option“ 1x drücken
Ordner „Ordner“ wählen
Mit Navigationstasten hoch/runter Gruppenordner wählen
Wechsel des Gruppenordners
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner wie folgt gewechselt:

## Slide 43
Funktionen des Endgerätes
Abspeichern:
Menü – Favoriten – Favoriten-Ordner auswählen - Gruppe hinzufügen – über Rufgruppen-Optionen die Rufgruppe hinzufügen Löschen:
Menü – Favoriten – Favoriten-Ordner auswählen - zu löschende Rufgruppe auswählen - Löschen bestätigen
Bei angelegten Favoriten: Pfeiltaste nach oben = direkter Wechsel in den Ordner „Favoriten“
Favoritengruppen:
Häufig verwendete Rufgruppen können als Favorit unter „Favoriten“ abgespeichert werden.
Notes: Auf folgende Variante hinweisen:
Anstelle der Auswahl durch die Navigationstasten hoch/runter kann auch der Navigationsdrehknopf 1x gedrückt werden und dann durch drehen die Auswahl erfolgen.
43

## Slide 44
Funktionen des Endgerätes
Status versenden
Der Status wird im TMO über die am Endgerät
aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils
örtlich zuständige BOS-spezifische
niedersächsische Leitstelle gesendet.

## Slide 45
Funktionen des Endgerätes
Tastenbelegung (für Status)
0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit auf Funk
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatzauftrag übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = eingeschränkt verfügbar (kommunale Programmierung)
8 = EDV-Abfrage (polizeiliche Programmierung)
9 = Handquittung / Fremdanmeldung

## Slide 46
Funktionen des Endgerätes
Kurzmitteilungen (SDS) versenden
Eine SDS kann im TMO-Modus an:
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI)
die komplette Gesprächsgruppe gesendet werden

## Slide 47
Funktionen des Endgerätes
Kurzmitteilung erstellen
Menü – Nachrichten – Neue Nachr. wählen
Text der SDS mittels Tastatur eingeben
Kontexttaste Senden drücken
Zielauswahl auswählen, z.B. bei Einzelruf: ISSI (Ziffernblock) eingeben
Kontexttaste Senden oder PTT-Taste drücken

## Slide 48
Verschlüsselung ausschalten (Menü – Mehr – Kryptomenü oder „Menü und Ziffer 7“)
Rufnummer eingeben
Mittels Kontexttaste „R-Typ“ Telefon wählen
Grüne Verbindungsaufbautaste drücken
Nach Gesprächsende Verschlüsselung wieder einschalten (Menü-Mehr-Kryptomenü oder „Menü und Ziffer 9“)
Telefonie
Funktionen des Endgerätes

## Slide 49
Notruftaste
Funktionen des Endgerätes
Drücken der roten Taste (mind. 2 Sekunden)
Das Gerät sendet ohne Drücken der Sendetaste für eine vorher programmierte Zeit (15 Sekunden Senden, 30 Sekunden Empfangen – für 15 Minuten) an ein vordefiniertes Ziel
Notruf

## Slide 50
Funktionen des Endgerätes
Repeater (aus Sicht des Repeaters)
Kontexttaste „Option“ drücken
Repeater wählen
eventuell DMO–Rufgruppe auswählen
Von dem Repeatergerät kann gesendet und empfangen werden
Die DMO–Rufgruppe muss vorher nicht eingestellt sein, die aktuell eingestellte DMO– Rufgruppe wird bei Inbetriebnahme des Repeater übernommen. Die DMO–Rufgruppe kann nach der Inbetriebnahme des Repeater verändert werden.

## Slide 51
Funktionen des Endgerätes
Repeater (aus Sicht des Teilnehmers)
mit dem HRT in den DMO-Modus wechseln
entsprechende Gesprächsgruppe auswählen
Kontexttaste „Option“ drücken
Ordner „Konfig.“ wählen
entsprechenden Modus (Repeater/GW+Rep.) wählen
Während im Display das Repeater-Symbol blinkt, NICHT die PTT-Taste betätigen!

## Slide 52
Funktionen des Endgerätes
Gateway
Von dem Gatewaygerät kann nicht gesendet werden. Es kann nur empfangen werden. Nur mit einem MRT möglich.
Die TMO–Rufgruppe muss vorher eingestellt sein, die DMO–Rufgruppe kann auch nach der Inbetriebnahme des Gateways geändert werden.

## Slide 53
Funktionen des Endgerätes
Gateway (aus Sicht des Gateways)
Kontexttaste „Option“ drücken (Gateway auswählen)
oder
Funktionstaste 3 (langer Druck)
oder
Menü – Netze – Gateway
dann
DMO–Rufgruppe auswählen

## Slide 54
Funktionen des Endgerätes
Gateway (aus Sicht des Teilnehmers)
mit dem Endgerät in den DMO-Modus wechseln
entsprechende Gesprächsgruppe auswählen
Kontexttaste „Option“ drücken
Ordner „Konfig.“ wählen
entsprechenden Modus (Gateway/GW+Rep.) wählen
Während im Display das Gateway-Symbol blinkt, NICHT die PTT-Taste betätigen!

## Slide 55
Funktionen des Endgerätes
Notsignalgeber – „Totmann“ (nur kommunale Programmierung)
Der Notsignalgeber ist im TMO- und DMO-Modus schaltbar
Nach erfolgter Programmierung ist dieser standardmäßig ausgeschaltet.

## Slide 56
Funktionen des Endgerätes
Notsignalgeber – „Totmann“ - Fortsetzung (nur kommunale Programmierung)
Ein- bzw. Ausschalten:
Menü – Totmann – Ein/Aus
oder
*-Taste (langer Druck) beim MTP850 / MTP850Ex
oder
Pfeiltaste links (langer Druck) beim MTP830 / MTP810Ex
Bei eingeschaltetem Notsignalgeber erscheint im Display ein blauer Kreis mit den Buchstaben „MD“ („Man down“)

## Slide 57
Funktionen des Endgerätes
Notsignalgeber – „Totmann“ - Fortsetzung (nur kommunale Programmierung)
eingeschalteter Notsignalgeber:
Zeit bis Voralarm: 30 Sekunden
  nach Auslösen des Voralarms erfolgt sekündlich ein kurzer Signalton
  der blaue Kreis mit den Buchstaben „MD“ im Display wird rot und blinkt
  der Voralarm kann durch (starke) Bewegung des HRT zurückgesetzt werden
Zeit zwischen Vor- und Hauptalarm: 30 Sekunden
  nach Ablauf der 30 Sekunden wird ein Notruf abgesetzt (es gelten die bekannten Notrufeinstellungen)

## Slide 58
GPS
Funktionen des Endgerätes
Menü – Standort (beim MTP6650 Position) wählen
Position wählen
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten – Sekunden
Freier Blick zum Himmel notwendig

## Slide 59
Funktionen des Endgerätes
Mobilfunkgerät MTM800
kurz drücken: Hupe an/aus
lang drücken: letzte eingestellte
Gruppe auswählen
kurz drücken: Deaktivierung externer Lautsprecher
lang drücken: Aktivierung Repeater-Modus
kurz drücken: Lichtregulierung
lang drücken: Aktivierung
Gateway-Modus
Neue Funktion:
Menü – Einstellungen – Audio – Audioprofil
Hier kann zwischen den Audioprofilen „AGC ein“ und „AGC aus“ ausgewählt werden
Die Profile unterscheiden sich nur in der Mikrofonverstärkung.

## Slide 60
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte

## Slide 61
BOS-Sicherheitskarte MRT (S/E abgesetzt vom Bedienteil)
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte

## Slide 62
Auf der BOS–Sicherheitskarte sind folgende Informationen hinterlegt:
Netzzugangsdaten
operativ taktische Adresse
Kryptozertifikat und Kryptoschlüssel
Berechtigungen
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Um einen hohen Sicherheitsstandard zu erreichen, ist die Inbetriebnahme des Endgerätes nur mit der BOS–Sicherheitskarte möglich

## Slide 63
Der Verlust der Karte ist sofort der Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen zu melden
Häufiger Kartenwechsel führt zum vorzeitigen Verschleiß
Endgeräte sind ohne oder mit einer temporär gesperrten BOS-Sicherheitskarte dem autorisierten Service zu übergeben
Detaillierte Informationen dazu unter https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/bsi-sicherheitskarten
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Weitere Informationen zur BOS–Sicherheitskarte:

## Slide 64
Der Akku
Lithium-Ionen-Akku
geringer Memoryeffekt
geringe Selbstentladung
Temperaturbereich ca. 0°C – 60°C
Gerätepflege