## Slide 1
Bedienung von Sepura Endgeräten

## Slide 2
Lernziel:
Bedienung von Endgeräten
Die LehrgangsteilnehmerInnen sollen die Endgeräte situationsbedingt selbstständig und sicher bedienen können.
Restdauer: 180 Minuten
Bedienung Endgeräte
Von „Ausbilder“ nach „Lehrgangsteilnehmer“

## Slide 3
Funkendgeräte im Digitalfunknetz
Endgeräte
STP 8000 / 9000
SC 2020 / 2021
SCC3 Farb-Bedienteil für SRG 3900 / SCG2229
Bedienteil SRG3900
Bildquellen: Selectric
Notes: 20220617_SR Folie neu eingearbeitet

## Slide 4
STP 8038 / 9038 / SC20 / SC21
TFT-Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
1 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Funktionen des Endgerätes
Bildquellen: Selectric
Notes: 20220404_SR Folie neu bearbeitet

## Slide 5
Funktionen des Endgerätes
SRG 3900 / SCG 2229
  SCG2229
10W HF - Ausgangsleistung (Klasse2)
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Unterstützt alle vorhandenen SRG-Funktionen
Verfügbar mit Bluetooth und WI-FI
Bis zu zwei SCC3 und /oder 3 HBC3 anschliessbar
Möglichkeit einen zweiten externen Lautsprecher anzuschliessen.
Als Single-Console für die Sirenensteuerung (ausschließlich) bestell-und einsetzbar.
  SRG 3900
10W HF - Ausgangsleistung (Klasse2)
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
Adaptive Pegelsteuerung wird untersützt
HF - Leistungssteuerung in 5db -Schritten regelbar
Notes: 20220617_SR Folie neu eingefügt

## Slide 6
Funktionen des Endgerätes
Farb-Bedienteil für SRG 3900 / SCG2229
TFT-Farbdisplay
integrierter GPS-Empfänger
3 Watt Sendeleistung
Schnittstelle für BOS-Sicherheitskarte
für das SCC3 ist mindestens der Konfigurationsstand P/K16 notwendig
ein Mischbetrieb SCC3 mit der Color-Console oder HBC2 ist nicht möglich
Bildquellen: Selectric
Notes: 20220617-SR: Folie

## Slide 7
Bedienhandapparate
Funktionen des Endgerätes
Bedienhandapparat HBC
Kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
Keine Kontexttasten
Auswahl / Bestätigung über „grüne“ Taste
Abbruch / Löschen über „rote“ Taste
Bedienhandapparat HBC 2
Kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
Bildquellen: Selectric

## Slide 8
Bedienhandapparat HBC3
Funktionen des Endgerätes
kein Navi-Drehknopf, dafür + und – Taste an der Oberseite
keine Ein-/Aus-/Modustaste und Softkeytaste über dem Display
zusätzliche mittlere Kontext-/Modustaste
für das HBC3 ist mindestens der Konfigurationsstand P/K 16 notwendig
ein Mischbetrieb mit der Color-Console oder HBC2 ist nicht möglich
Bildquellen: Selectric

## Slide 9
Status-LED
Allgemeine Elemente
Antenne
Navi-Drehknopf
Vollduplexmikrofon
Ein-/Aus-/Modus-Taste
Halbduplexmikrofon
Bedienelemente und Anschlüsse des ST8038 / ST9038
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Grüne Telefontaste
Sidekey-Taste
Sendetaste (PTT)
Tastenfeld für alphanumerische Eingabe
Rote Telefontaste
Nachrichten-LED
Notruftaste
Kontexttasten
Softkey-Taste
Bildquelle: Selectric

## Slide 10
Status-LED
Allgemeine Elemente
Antenne
Navi-Drehknopf
Vollduplexmikrofon
Lautsprecher und Halbduplex-Mikrofon
Zubehöranschluss
Navigationstasten
Grüne Telefontaste
Sidekey-Tasten(A/B) (C)
Sendetaste (PTT)
Alphanumerische Tastatur
Rote Telefontaste / An / Aus Taste
Nachrichten-LED
Notruftaste
Kontexttasten
Bildquelle: Selectric
Bedienelemente und Anschlüsse des SC20 / SC21
2,4″-Farbdisplay
Notes: 20200319-MG: Folie eingefügt
20220404_SR: Folie verändert (Rote Telefontaste = An/Aus-Taste)

## Slide 11
Funktionen des Endgerätes
1 = Lautstärke erhöhen
2 = Lautstärke verringern
Lautsprecher-Mikrofon
1
3
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Bildquellen: Selectric
4
3 = Sprechwunsch senden
4 = Wechsel der Rufgruppe

## Slide 12
Status-LED
Farben der Leuchtanzeige
gelb
rot
Dauernd: Gerät sendet
Blinkend: Schwache Batterie
grün
Funktionen des Endgerätes
Dauernd: Gerät empfängt
Akku voll geladen
Dauernd: Gerät wird geladen
Blinkend: Sendesperre aktiv
Notes: Der untere Bildausschnitt zeigt das SC20.

## Slide 13
Funktionen des Endgerätes
Mit dem durchgängig drehbarem Drehknopf
verändern Sie die Lautstärke
bewegen Sie den Cursor innerhalb von Texten oder Auswahlmenüs
wählen Sie bei der Eingabe von Texten Schriftzeichen aus
Navi-Drehknopf
Bildquelle: Selectric

## Slide 14
Funktionen des Endgerätes
1 x drücken = Wechsel der Gesprächsgruppe
2 x drücken = Statusmitteilung auswählen
3 x drücken = Benutzerprofil auswählen
(kommunale Programmierung)
lange drücken = ausschalten
Ein-/ Aus-/ Modus-Taste
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 33.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 15
Softkey-Taste
Funktionen des Endgerätes
langes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten außer der Sendetaste und der Notruftaste gesperrt.
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 33.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 16
Funktionen des Endgerätes
Über kurzes Drücken der Kontexttasten kann eine Funktion schnell ausgeführt werden.
Diese können durch langes Drücken verändert werden. Somit ist eine individuelle Belegung möglich.
(Initial ist die rechte Kontexttaste ab K/P 17 vorab mit „Schrift“ – Schriftgröße ändern – vorbelegt.)
Kontexttasten
Bildquelle: Selectric

## Slide 17
Funktionen der Endgeräte
*-Taste
langes Drücken = direkte Tastensperre
(polizeiliche und kommunale Programmierung)
kurzes Drücken = Tastensperre Ein / Aus
Die Tastatur kann gesperrt / entsperrt werden.
Bestätigung mit Kontexttaste „OK“ erforderlich
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Bildquelle: Selectric
Tastensperre

## Slide 18
Funktionen der Endgeräte
Beim SC20/21:
Menü > Einstellungen > Lautsprecher/Display > Zeitgest. Tastensperre
Bildquelle: Selectric
NEU: Automatische Tastensperre
STP 8000/9000:
Menü > 7 Einstellungen > 8 Zeitgest. Tastensperre > An/Aus
Ist die automatische Tastensperre bestätigt, greift diese nach 45 Sekunden Inaktivität.Auch nach einem Neustart, bleibt die automatische Tastensperre aktiv.
Notes: 20220704-SR: Folie neu hinzugefügt

## Slide 19
Funktionen des Endgerätes
Zugang zu den Menüs
Navigationstasten
Menüebene aufwärts
Rückkehr zum Startbildschirm
(auch über rote Telefontaste)
Beim SC 20/21 nur zurück bis ins Menü, danach über Kontexttaste „Abbruch“
Bewegen in den Menüs
Bildquelle: Selectric
Notes: 20220617- SR: Folie neu bearbeitet

## Slide 20
Sidekey-Taste
Durch das Drücken der Sidekey-Taste kann, innerhalb der Betriebsart, zwischen der aktuellen und der zuletzt verwendeten Rufgruppe gewechselt werden (Toggeln).
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 drei seitliche Softkey-Tasten vorhanden sind, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 33.
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 21
Ein-/Aus-Taste kurz drücken und ca. 5 Sekunden warten
Das Gerät meldet sich mit dem zuletzt eingestellten Betriebszustand an.
Funktionen des Endgerätes
Einschalten des Gerätes
Bildquelle: Selectric
Da beim SC20 / SC21 diese Taste nicht vorhanden ist, ergibt sich daraus eine abweichende Bedienung bei den beiden Geräten – siehe Folie 33.
Notes: Nach einem Softwareupdate (Firmensoftware oder Geräteplug) ist beim Einschalten nicht die bevorzugte Rufgruppe eingestellt. Dieses muss manuell durch den Benutzer erfolgen.
20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 22
Navi-Drehknopf nach links drehen
Dieses wird im Display durch einen Balken angezeigt.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Bildquelle: Selectric

## Slide 23
Bei MRT / FRT kann die Lautstärke einzelner Lautsprecher und Bediengeräte unterschiedlich eingestellt werden. Die Auswahl des anzupas-senden Lautsprechers erfolgt über die Tasten Pfeil oben/unten.
Funktionen des Endgerätes
Lautstärke einstellen
Bildquelle: Selectric
Bei mehreren Bediengeräten kann die Hörer-lautstärke nur an der jeweiligen Bedienstelle angepasst werden, die Lautstärke externer Lautsprecher jedoch an allen Bedienteilen.

## Slide 24
Töne Ein-/ Ausschalten:
Sämtliche Töne wie z.B. Tastentöne, Warnmeldung usw. können abgeschaltet werden.
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü >7 Einstellungen > 1 Töne Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 6 Einstellungen > Töne/Haptik > Hinweistöne > Töne
Mit der Kontexttaste bestätigen
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen
20220617-SR: Folie neu bearbeitet

## Slide 25
Lautsprecher Ein-/ Ausschalten:
Der Gerätelautsprecher und angeschlossene externe Lautsprecher können stumm geschaltet werden.
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü > 7 Einstellungen > 2 Lautsprecher Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 6 Einstellungen > Lautsprecher/Display > Lautsprecher
Mit der Kontexttaste bestätigen
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen
20220617-SR: Folie neu bearbeitet.

## Slide 26
Vibrationsalarm:
Eine Anrufsignalisierung und/oder der Eingang einer SDS und/oder das Auslösen eines Notrufes kann durch einen Vibrationsalarm signalisiert werden.
a) Menü > 7 Einstellungen > 3 Vibration
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21:
Menü > 6 Einstellungen > Töne/Haptik >Vibration
b) Mit der Kontexttaste bestätigen
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen
20220617-SR-Folie neu bearbeitet

## Slide 27
Displaybeleuchtung
Die Displaybeleuchtung kann verändert sowie ein- und ausgeschaltet werden durch:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Menü >7 Einstellungen > 4 Beleuchtung
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 6 Einstellungen > Lautsprecher/Display > Display > Beleuchtung
  Mit der Kontexttaste bestätigen
(Intensität durch Navi-Drehknopf verändern)
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen
20220617-SR: Folie neu überarbeitet.

## Slide 28
Tag – Nachtmodus
Die Displaybeleuchtung kann auf Tagmodus oder Nachtmodus eingestellt werden:
Funktionen des Endgerätes SC 20 / SC21
Bildquelle: Selectric
Menü > 6 Einstellungen > Lautsprecher/Display > Display > Tag/Nacht Modus > an / ausstellen
Taste C lang drücken
(Tag-/Nachtmodus wird eingestellt)
c) Rechte Kontexttaste lang drücken und T/N Displ. als Kurzwahlfunktion hinterlegen. Anschließend reicht ein drücken auf die rechte Kontexttaste
„C“
Notes: 20220404-SR: Folie neu eingearbeitet

## Slide 29
Kontexttaste „Modus“ drücken oder
Menü > 7 Einstellungen > 5 Betriebsmodus Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 5 Netzwerk wechseln > Betriebsmodus
# Taste lange drücken (kommunale Programmierung)
Umschalten der Betriebsart
Der Wechsel der Betriebsart kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 30
Übertragungssperre:
Wenn die Übertragungssperre aktiv ist, sendet das Funkgerät keine Signale an das Netz.
Es können nur Gespräche, Status- und Kurz-mitteilungen empfangen werden.
Wird die Notruftaste gedrückt, wird die Übertragungs-sperre automatisch deaktiviert.
Menü > 7 Einstellungen > 6 Kein Senden
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 5 Netzwerk wechseln > Kein Senden
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 31
Übertragungssperre - Fortsetzung
Linke Kontexttaste „An/Aus“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Es erscheint folgendes Symbol im
Display:
Bildquelle: Selectric

## Slide 32
Menü > 7 Einstellungen > 9 Schriftgröße Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 6 Einstellungen > Lautsprecher/Display > Display > Schriftgröße
Kontexttaste „Schrift“ drücken (wenn Schrift hinterlegt /eingespeichert ist)
Ändern der Schriftgröße
Die Schriftgröße kann auf verschiedene
Arten gewechselt werden:
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: abweichende Menüführung SC20 / SC21 aufgenommen

## Slide 33
Tastenbelegung SC20 und SC21
Bildquelle: Selectric
Sprechwunsch
(B) Toggeln zwischen den letzten beiden Rufgruppen; (Einschaltreset der Toggelfunktion)
PTT
(C) Tag-/Nachtmodus
• kurzer Druck: Tastensperre mit Quittung • langer Druck: Tastensperre sofort
• 1x drücken: Rufgruppenauswahl • 2x drücken: Statusmeldungsauswahl • 3x drücken: Totmann aktivieren (kom.)
Ein-/Ausschalten
• kurzer Druck: Zeichenwahl # • langer Druck: Status „EDV-Abfrage“ (poliz.) TMO-/DMO-Umschaltung (kom.)
• kurzer Druck: Funktion lt. Anzeige oder Shortcut-Menü • langer Druck: Belegung auswählen (SDS schreiben, SDS-Eingang, Modi-Auswahl, Töne, Hilfetext, Kein Senden, Schriftgröße, Lautsprecher ein/aus, letzte Rufgruppe, Netzwahl, Shortcut-Menü, Tag-Nachtmodus Leitstellenauswahl)
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt
(kom.) = (kommunale Programmierung)
(poliz.) = (polizeiliche Programmierung)
Einschaltreset = K/P 17; Wurden für das Toggeln zwischen zwei Gruppen zuletzt zwei DMO-Gruppen verwendet, so wird diese Einstellung nach Aus-/Einschalten des Funkendgeräts nicht beibehalten. Die Toggle-Funktion wechselt dann, nach dem Einschalten des Funkendgeräts, zwischen der zuletzt geschalteten TMO- und der zuletzt geschalteten DMO-Gruppe
Modi-Auswahl= TMO/DMO/Repeater

## Slide 34
Gruppenruf
Alle Teilnehmer befinden sich in der gleichen Gruppe
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen mehreren Teilnehmern
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
Sperrung der Sendetasten bei den Empfängern
Empfänger A
Empfänger C
Empfänger B
Sender
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 35
Direktruf
Eingabe der ISSI (Teilnehmerkennung)
Drücken der Sendetaste (PTT)
Gesprächsabwicklung zwischen zwei Teilnehmern
andere Teilnehmer in der aktuell gewählten Gruppe können nicht mithören
Verwendung der Verkehrsart Wechselverkehr
ISSI 01234567
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric

## Slide 36
Ein-/Aus-Taste 1x drücken
Mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe
Funktionen der Endgeräte STP8038 /STP9038
Innerhalb eines Gruppenordners wird die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt:
1
2
3
Bildquelle: Selectric

## Slide 37
Mittlere Kontexttaste „Gruppe“ 1x drücken
Mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel der Gesprächsgruppe
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Innerhalb eines Gruppenordners wird die Gesprächsgruppe wie folgt gewechselt:
Bildquelle: Selectric
1
2
3
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 38
Ein-/Aus-Taste 1x drücken
Mit Navigationstasten ◄► Gruppenordner auswählen
Ggf. mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel des Gruppenordners
Funktionen der Endgeräte STP8038 / STP9038
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner folgendermaßen gewechselt:
1
3
4
2
Bildquelle: Selectric

## Slide 39
Kontexttaste Gruppe drücken
Mit Navigationstasten ◄► Gruppenordner auswählen
Ggf. mit Navi-Drehknopf Gesprächsgruppe auswählen
Sendetaste drücken oder ca. 5 Sekunden warten
Wechsel des Gruppenordners
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
In der Betriebsart TMO wird der Gruppenordner folgendermaßen gewechselt:
Bildquelle: Selectric
1
2
3
4
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 40
Abspeichern:
Menü > 5 Gruppe/Ordner > Favoriten-Ordner öffnen > linke Kontexttaste „Optionen“-Einfügen > „Gruppe Auswählen“> mit Sendetaste bestätigen
Löschen:
Menü > 5 Gruppe/Ordner > Favoriten-Ordner öffnen > „Gruppe Auswählen“> Optionen > Löschen > mit linker Kontexttaste bestätigen
Favoritengruppen:
Funktionen der Endgeräte STP8038 / STP9038
Häufig verwendete Rufgruppen können im
Rufgruppenordner „Favoriten“ abgespeichert werden.
Bildquelle: Selectric
Notes: 40

## Slide 41
Abspeichern:
Menü > 3 Gruppe/Ordner > Gruppe/Ordner > Favoriten-Ordner öffnen > Optionen > Einfügen > „Gruppe Auswählen“> mit Sendetaste bestätigen
Löschen:
Menü > 3 Gruppe/Ordner > Favoriten-Ordner öffnen > Gruppe/Ordner > „Gruppe Auswählen“> Optionen > Löschen > mit linker Kontexttaste bestätigen
Favoritengruppen:
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Häufig verwendete Rufgruppen können im
Rufgruppenordner „Favoriten“ abgespeichert werden.
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. Aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)
41

## Slide 42
Statusmitteilung versenden
Funktionen des Endgerätes
Eine Statusmitteilung kann im TMO an
ein im Gerät programmiertes Ziel (in der Regel die zuständige Leitstelle)
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI)
die komplette Gesprächsgruppe
an eine fremde Leitstelle gesendet werden
Bildquelle: Selectric

## Slide 43
Tastenbelegung für Statusmitteilungen
Funktionen des Endgerätes
0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit auf Funk
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatzauftrag übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = Bedingt Verfügbar
9 = Handquittung / Fremdanmeldung
Bildquelle: Selectric

## Slide 44
Ein-/Aus–Taste 2 x drücken
Mit Navi-Drehknopf Status auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Status an festes Ziel versenden
Funktionen der Endgeräte STP8038 /STP9038
1
2
3
Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sekunden drücken
a
Status an individuelles Ziel versenden
4
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!

## Slide 45
Kontexttaste Gruppe zweimal drücken
Mit Navi-Drehknopf oder Navigationstasten Status auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Status an festes Ziel versenden
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sekunden drücken
Status an individuelles Ziel versenden
1
Bildquelle: Selectric
2
3/5
4
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)
20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!

## Slide 46
Kurzmitteilungen (SDS) versenden
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Der Short Data Service ist vergleichbar mit einer SMS im Mobilfunknetz. Eine SDS kann an
einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) (nur im TMO)
die komplette Gesprächsgruppe gesendet werden (TMO und DMO)

## Slide 47
Kurzmitteilung erstellen
Funktionen der Endgeräte STP8038 /STP9038
Menü > 3 SDS schreiben oder Kontexttaste „SDS schr.“ drücken
Linke Kontexttaste „Erstellen“ drücken
Text der SDS mittels Tastatur oder Navi–Drehknopf eingeben
Optionen drücken
Speichern oder Senden drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Bildquelle: Selectric

## Slide 48
Kurzmitteilung erstellen
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Menü > 2 SDS > Erstellen oder Kontexttaste „SDS schr.“ drücken
Text der SDS mittels Tastatur oder Navi–Drehknopf eingeben
Optionen drücken
Speichern oder Senden drücken
Empfänger auswählen
Senden oder grüne Telefontaste drücken
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf (siehe vorh. Folie)

## Slide 49
Telefonnummer eingeben
Mit Navigationstaste ▼oder ▲ in den Telefonbetrieb wechseln
Grüne Telefontaste drücken
Telefonie
Funktionen des Endgerätes
1
2
3
Zubehör am HRT (z.B. Handmikrofon) muss vorher entfernt werden
Bildquelle: Selectric, NABK
Notes: Aufbau der Verbindung in öffentliche oder private Telefonnetze im Vollduplex
Keine ankommenden Gespräche aus dem öffentlichen Netz möglich

## Slide 50
Notruftaste
Funktionen des Endgerätes
Drücken der Notruftaste (min. 2 Sekunden)
Das Gerät sendet ohne Drücken der Sendetaste für eine vorher programmierte Zeit (15s Senden – 30s Empfangen)
Wird die Sendetaste betätigt ist der Zeitintervall außer Kraft gesetzt
Die Leitstelle kann unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung die „HotMic‘“-Funktion aktivieren
Ein ausgeschaltetes Gerät wird durch Drücken der Notruftaste nicht eingeschaltet. Der Notruf wird nicht gesendet.
Notruf
Bildquelle: Selectric
Notes: Momentan ist die Gesamtzeit des Notrufes auf 3 Minuten begrenzt.
Der Teilnehmer der den Notruf ausgelöst hat, kann diesen wieder beenden durch drücken der Gesprächsende Taste oder der Kontexttaste Abbruch
Eine TTB kann denn Notruf beenden bzw. unterbrechen vor Ablauf der 60 Minuten.

## Slide 51
Notsignalgeber – „Totmann“ (kommunale Programmierung)
Funktionen der Endgeräte STP8038 / 9038 (abweichende Bedienung bei den Geräten SC20 / SC21 – siehe Folie 33)
Ein-/Aus–Taste 3 x drücken
Mit Navi-Drehknopf das Profil „Totmann“ auswählen
Es erscheint folgendes Symbol im Display:
Zeit bis Voralarm: 30 Sekunden
Zeit zwischen Vor- und Hauptalarm: 30 Sekunden
Durch bewegen können die Alarme zurückgesetzt werden
1
2
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis auf abweichende Bedienung mit Verlinkung aufgenommen

## Slide 52
Repeater
Funktionen des Endgerätes
Kontexttaste „Modus“ drücken
Menü > Einstellungen > Betriebsmodus
Nur in der Betriebsart DMO möglich
Von dem Repeater-Gerät kann weiterhin gesendet und empfangen werden
Bildquelle: Selectric, NABK

## Slide 53
Gateway
Funktionen des Endgerätes
Nur mit einem MRT möglich
Von dem Gateway-Gerät kann nicht gesendet und empfangen werden
Die TMO–Rufgruppe muss vorher eingestellt sein, die DMO–Rufgruppe kann auch nach der Inbetriebnahme des Gateway geändert werden.
Kontexttaste „Modus" drücken
Menü > Einstellungen > Betriebsmodus
Bildquelle: Selectric

## Slide 54
Netzwerk wechseln:
Auswahl zwischen den Netzwerken:
BOS-Netz (BOS-Net)
Objektfunkversorgung TMO-A1 (OV TMO-A1)
Objektfunkversorgung TMO-A2 (OV TMO-A2)
Menü > 6 Netzwerk wechseln Abweichende Menüstruktur beim SC20 / SC21: Menü > 5 Netzwerk wechseln
Kontexttaste „Auswahl“ drücken
Funktionen des Endgerätes
Bildquelle: Selectric
Notes: 20200319-MG: Hinweis: Entfällt mit Umsetzung Rollout K/P16!
Erläuterung: Über die landesweit beschafften Lizenzen „Automatischer Netzwechsel“ und „Betriebsartenumschaltung mit Gruppenwechsel“ kann der Nutzer über das Gesprächs-gruppen-Auswahlmenü TMO- und DMO-Gesprächs-gruppen sowie TMO-Gesprächsgruppen anderer Netze, wie zum Beispiel TMOa Objektfunkanlagen, schalten, ohne vorher die Betriebsart (TMO/DMO) oder das Netz im Menü von Hand umzuschalten.

## Slide 55
GPS
Funktionen des Endgerätes
Menü > 8 Geräteinformationen > GPS
Linke Kontexttaste „Position“ drücken
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten mit Dezimalstellen
Freier Blick zum Himmel notwendig
Bildquelle: Selectric, Novatel
Notes: Es findet zur Zeit keine automatische Versendung des GPS Standortes an eine Leitstelle oder ähnliches statt.
Bei Auslösung des Notruf werden die GPS Daten übermittelt.
Es kann eine Anlassbedingte Abfrage durch die Leitstelle erfolgen (z.B. für einen Einsatz)

## Slide 56
GPS
Funktionen der Endgeräte SC20 / SC21
Menü > 4 GPS > GPS
Linke Kontexttaste „Position“ drücken
Bestimmung des Standortes in Grad – Minuten mit Dezimalstellen
Freier Blick zum Himmel notwendig
Bildquelle: Selectric, Novatel
Notes: 20200319-MG: Folie neu eingefügt aufgr. aufweichendem Ablauf
Es findet zur Zeit keine automatische Versendung des GPS Standortes an eine Leitstelle oder ähnliches statt.
Bei Auslösung des Notruf werden die GPS Daten übermittelt.
Es kann eine Anlassbedingte Abfrage durch die Leitstelle erfolgen (z.B. für einen Einsatz)

## Slide 57
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK
Notes: 20200319-MG: Grafiken optimiert
Die Karte sollte nicht zu oft aus dem Gerät genommen und wieder in das Gerät eingesteckt werden, da sich die Kontakte der Karte schnell abnutzen.

## Slide 58
BOS-Sicherheitskarte MRT (S/E abgesetzt vom Bedienteil)
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Bildquelle: NABK

## Slide 59
Auf der BOS–Sicherheitskarte sind folgende Informationen hinterlegt:
Netzzugangsdaten
operativ taktische Adresse
Kryptozertifikat und Kryptoschlüssel
Berechtigungen
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Um einen hohen Sicherheitsstandard zu erreichen, ist die Inbetriebnahme des Endgerätes nur mit der BOS–Sicherheitskarte möglich.

## Slide 60
Der Verlust der Karte ist sofort der Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen zu melden
Häufiger Kartenwechsel führt zum vorzeitigen Verschleiß
Endgeräte sind ohne oder mit einer temporär gesperrten BOS-Sicherheitskarte dem autorisierten Service zu übergeben
Detaillierte Informationen dazu unter https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/bsi-sicherheitskarten
Verwendung der BOS-Sicherheitskarte
Weitere Informationen zur BOS–Sicherheitskarte:
Notes: 20200319-MG: im Detail ausführl. und Hinweis auf Homepage aufgenommen

## Slide 61
Der Akku
Lithium-Polymer-Akku
- geringer Memoryeffekt
- geringe Selbstentladung
- Temperaturbereich ca. 0°C - 60°C
Gerätepflege
Bildquelle: NABK

## Slide 62
Für die SRG3900 mit farbigen Bedienkonsolen und den Funkendgeräten aus den Serien STP8xxx und STP9xxx sowie SCG22 wird die Firmware SALT 3 (V10.26-004) eingesetzt.
Für die SRG3900 mit monochromen Bedienkonsolen wird weiterhin die Firmware SALT 1 (V10.20-003) eingesetzt, um die Einsatzfähigkeit weiterhin gewährleisten zu können. Details siehe Newsletter 02/2020 der ASDN.
Funkendgeräte der Serien SC2x20 werden mit der Firmware SALT 3 (SC3.1-004) ausgerollt.
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Firmware:
  Die zur Programmierung der Funkendgeräte benötigte „Radio Manager Client“-Version lautet 2.33.8.0 und steht im geschützten Bereich der ASDN-Homepage zum Download bereit (https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/geschuetzter-bereich).
Notes: 20220404_SR Folie neu eingearbeitet

## Slide 63
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Hinweise:
Aufgrund von Nutzeranforderungen, wurde die Benennung der Konfiguration verändert. Diese orientiert sich nun an der jeweiligen Jahreszahl (Jahr 2022 = K/P22).
Die für das Release K/P16und K/P 17 veröffentlichten Hinweise zum Verhalten der Firmware SALT1 behalten ihre Gültigkeit.
Nach Neuprogrammierungen sind, wie in den Vorjahren, an allen Funkendgeräten die Audioeinstellungen auf minimale Lautstärke gesetzt, daher müsse diese neu gepegelt werden.
Notes: 20220404_SR Folie neu eingearbeitet

## Slide 64
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Hinweise:
Bei allen Funkendgeräten mit der Firmware SALT3 erscheint nicht, wie gewohnt, der Willkommensbildschirm (sog. Splash-Screen) während der Einschaltphase. Es wurde festgestellt, dass der Willkommensbildschirm eine Fehlfunktion des Funkendgerätes verursachen kann, die zur Nichtnutzbarkeit des Funkendgerätes führt. Diese Fehlfunktion wird durch einen Fehler in der Firmware SALT 3 verursacht. An der Behebung des Fehlers wird gearbeitet. Aktuell wird davon ausgegangen, dass mit Release 23 die Funktion wieder zur Verfügung steht. Eine Rückkehr zur Firmware SALT 2 kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.
Notes: 202200704-SR: Folie neu eingefügt

## Slide 65
Neue Funktionen:
Tag- / Nachtmodus
  Der Tag/Nachtmodus ist über die Menüführung aktivier-, bzw. deaktivierbar. Diese Funktion ist in allen Konfigurationen und bei sämtlichen Funkendgerätetypen nutzbar, außer bei den STP8xxx und STP9xxx.
Automatische Tastensperre (Siehe Folie 18)
  Nach 45 Sekunden Inaktivität wird die Tastensperre aktiv. Diese Funktion muss der Anwender jedoch zuvor über die Menüführung aktivieren. Die Lautstärkeregelung, die Sprechtaste (PTT) und die Taste A (Status 5) und die Notruftaste werden nicht gesperrt. Für alle weiteren Bedienungen muss das HRT über die Stern-Taste (Langzeitdruck) wieder entsperrt werden. Zu beachten ist, dass eine aktivierte automatische Tastensperre auch nach einem Neustart des Funkendgerätes aktiviert bleibt. Diese Option gilt für alle Funkendgeräte in allen Konfigurationen.
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Notes: 20220617-SR: Folie neu eingefügt

## Slide 66
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Geänderte Funktionen:
Ordnerwechsel bei Rufgruppenwahl über Index.
  Bei einem Rufgruppenwechsel per Indexzahl wird der erste Rufgruppenordner im Display des Funkendgerätes angezeigt, in dem die Rufgruppe enthalten ist. Diese Funktion erfolgt in allen Konfigurationen und bei sämtlichen Funkendgerätetypen.
Notes: 20220404_SR Folie neu eingearbeitet

## Slide 67
Menüstruktur:
Tag- / Nachtmodus - Einstellungen - Lautsprecher/Display - Display – Tag/Nacht Modus
  Der Tag/Nachtmodus ist über das Menü wie oben beschrieben einstellbar.
  Diese Funktion ist in allen Konfigurationen und bei fast allen
  Funkendgerätetypen nutzbar, Ausnahmen sind die STP8xxx und STP9xxx.
Automatische Tastensperre – Einstellungen – Lautsprecher / Display – Zeitgest. Tastensperre (Siehe Folie 18)
  Bei den Funkendgerätetypen SCG22, SC2020 und SC2120 ist die
  automatische Tastensperre im Menü wie oben beschrieben aktivier-, bzw.
  deaktivierbar.
  Die Funkendgeräte SRG3900, STP8038 und STP9038 ermöglichen die
  Auswahl der automatischen Tastensperre über die Menüpunkte
  „Einstellungen“, „Zeitgest. Tastensp.“
  Diese Option ist in allen Konfigurationen vorhanden
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Notes: 20220617-SR: Folie neu eingefügt

## Slide 68
Tastenbelegung:
Tag- / Nachtmodus auf Taste C (SC20/21)
Diese Option ist in sämtlichen Konfigurationen umgesetzt.
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Fleetmapping:
Neue Gruppenordner und Rufgruppen gem. Anlagen:
K22_Releasenotes_Fleetmapping
P22_Releasenotes_Fleetmapping
Siehe auch https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/endgeraete/geraeteinformationen
Notes: 20220617-SR: Folie neu eingefügt

## Slide 69
Sonstiges:
Beim neuen MRT SCG22 besteht die Möglichkeit einen weiteren, zweiten externen Lautsprecher anzuschließen.
Die Anschlussbelegung der digitalen Ein- und Ausgänge des neuen SCG22 unterscheidet sich mit der vom bisherigen SRG3900. Weitere Informationen dazu sind zu finden im Bereich der ASDN-Homepage unter: https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/endgeraete/geraeteinformation/748-release-notes-kp-22
Release Notes Funkendgerätekonfiguration Sepura K/P22
Notes: 20220704-SR: Folie neu bearbeitet